АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Архитекторы								Е.П.Гармаева

О.Е.Кухарева

Ответственные исполнители по разделам:

- инженерные сантехнические сети				Е.Молчанская

- инженерные электротехнические сети			С.Лапшин

- архитектурно-планировочная часть				Е.П.Гармаева

- охрана окружающей среды					И.В.Нечаева

Графическое оформление проекта выполнили:

Архитектор								Е.П.Гармаева

Т.С.Дамбаев

Б.Д.Лхасаранова

##### СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

##### (комплектация)

##### 1. Генеральный план МО СП «Брянское» (пояснительная записка с графическим приложением)

##### СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование | № листа | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (в том числе графическая часть) | - | 3 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Б. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: Схема положения поселения в планировочной структуре Кабанского района Схема современного использования и комплексной оценки территории МО СП «Брянское». М 1:50000 Генеральный план МО СП «Брянское». М 1:50000 Схема транспортной инфраструктуры МО СП «Брянское» М 1:50000 Схема инженерной инфраструктуры МО СП «Брянское». Схема электроснабжения МО СП «Брянское» Схема генерального плана с. Тресково. М 1:5000 Схема генерального плана с. Брянск. М 1:5000 Схема генерального плана с. Таракановка. М 1:5000 | 1 2 3 4 НС-1 ЭС-1 5 6 7 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № п/п | Наименование разделов | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 4 |
|  | ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ МО СП «БРЯНСКОЕ» |  |
| 1. | Цели и задачи территориального планирования | 5 |
| 2. | Перечень мероприятий по территориальному планированию | 5 |
|  | ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |
| 1. | Положение поселения в системе расселения | 7 |
| 2. | Общие сведения. Историческая справка. | 7 |
| 3. | Природные и инженерно-геологические условия | 8 |
| 3.1. | Климат | 8 |
| 3.2. | Инженерно-геологическая характеристика | 9 |
| 3.3. | Гидрологическая характеристика | 10 |
| 4. | Социально-экономическая характеристика МО СП «Брянское» | 13 |
| 4.1. | Демографическая ситуация | 13 |
| 4.1.1. | Градообразующие кадры | 13 |
| 4.1.2. | Перспективная численность населения | 14 |
| 4.2 | Культурно-бытовое обслуживание населения | 15 |
| 4.3. | Территории специального назначения | 16 |
| 4.4. | Транспортная инфраструктура | 16 |
| 4.5. | Экономический потенциал | 17 |
| 5. | Комплексное развитие территории | 18 |
| 5.1. | Жилищное строительство | 18 |
| 5.2. | Культурно-бытовое обслуживание |  |
| 5.3. | Инженерная инфраструктура |  |
| 5.3.1. | Теплоснабжение |  |
| 5.3.2. | Водоснабжение |  |
| 5.3.3. | Канализация |  |
| 5.3.4. | Газоснабжение |  |
| 5.3.4. | Электроснабжение |  |
| 5.3.5. | Телефонизация, радиофикация, телевидение |  |
| 5.4. | Транспортная инфраструктура |  |
| 5.5. | Санитарная очистка территории |  |
| 6. | Основные технико-экономические показатели генерального плана |  |
|  | Приложения: Задание на проектирование, утвержденное зам.главы МО «Кабанский район» по ЖКХ и УМИ и строительству от 30.04.2009. Справочная информация администрации МО СП «Брянское» Протокол публичных слушаний в с.Тресково «О проекте генерального плана МО СП «Брянское» от 22.05.2009. Протокол публичных слушаний в с.Брянск «О проекте генерального плана МО СП «Брянское» от 22.05.2009. Протокол публичных слушаний в с.Таракановка «О проекте генерального плана МО СП «Брянское» от 22.05.2009. |  |

ВВЕДЕНИЕ.

Генеральный план МО СП «Брянское» выполнен на основании задания на проектирование, утвержденного зам. главы МО «Кабанский район» по ЖКХ и УМИ и строительству, от 30.04.2009.

Основные графические материалы разработаны на топографической съемке в М 1:100000. Расчетный срок нового генплана – 2024 год.

#### В работе над проектом использовались следующие проектные, нормативные и законодательные материалы:

- Программа социально-экономического развития МО СП «Брянское» на 2008-2017 гг. Администрация МО СП, 2006г.

- Градостроительный кодекс РФ, Москва, 2004г.

- Водный кодекс РФ, 2007.

- Земельный кодекс РФ, 2001

- Лесной кодекс РФ, 2007

Законы РФ:

- «Об охране окружающей природной среды», 2002.

- «Об охране атмосферного воздуха», 1999.

- «Об отходах производства и потребления», 1998.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 2003.

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002.

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», М., 1989.

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», М., 2004.

- СНиП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», М., 1997.

Генеральный план МО СП «Брянское» разработан в соответствии со СНиП 11-04-2003 «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации» (Госстрой, Москва, 2003г.) в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ.

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ МО СП «БРЯНСКОЕ»

- Цели и задачи территориального планирования

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Цели и задачи генерального плана:

- определение долгосрочной стратегии развития территории;

- разработка функционально-планировочной организации территории, разработка основных направлений развития инженерно-транспортной инфраструктуры;

- определение зон градостроительной активности на основе комплексного анализа экономических, социальных, экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.

Положения генерального плана МО СП «Брянское» являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию

Основные решения генерального плана МО СП «Брянское»

- увеличение численности населения с 2734 чел. в 2008г. до 3750 чел. на расчетный срок  (2023г.): с. Брянск – 1,5 тыс., с. Тресково – 2тыс., с. Таракановка – 0,25 тыс.

- новое жилищное строительство намечено осуществлять в основном за счет освоения свободных территорий.

Изменение границ сельского поселения

Территория поселения составляет 13775 га.

Проектом генерального плана предлагается изменение границ сельского поселения – включение острова Мандруй с находящимся на нем кладбищем для с.Тресково. Остров исторически относится к с.Тресково, при установлении границ муниципальных образований был ошибочно включен в состав Шергинского сельского поселения.

После включения о.Мандруй территория МО СП «Брянское» составит 13833 га

Основные направления экономического развития поселения:

- сельское хозяйство (молочно-мясное животноводство, растениеводство, заготовка сена);

- придорожный сервис;

- обслуживание железной дороги;

- потребительский рынок.

Зонирование территории:

- жилые территории (населенные пункты)

- территории сельскохозяйственного использования (пастбища, сенокосы, паевые земли, крестьянские фермерские хозяйства);

- производственные территории;

- территории специального назначения (кладбища, полигоны ТБО, скотомогильники);

- территории транспортной инфраструктуры (железная дорога с санитарно-защитной зоной и полосой отвода, автомобильная дорога с придорожной полосой, объекты придорожного сервиса);

- территории инженерной инфраструктуры (очистные и водозаборные сооружения, ЛЭПы, трансформаторные подстанции, противопаводковая дамба);

- рекреационные территории (места отдыха населения, парки, скверы).

Инженерная инфраструктура:

- водоснабжение – от проектируемого водовода;

- теплоснабжение от котельных (общественного центра и новой школы)

- канализация самотечно-напорная с подачей на очистные сооружения с полями фильтрации в западной части села;

- электроснабжение от головной подстанции, для проектируемой застройки – установка новых трансформаторных подстанций.

Проектируемые объекты капитального строительства

| № п/п | Наименование объектов | Ед.изм. | Емкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очер. | Расч.срок |
| Тресково |
| 1. | Детский сад | мест | 50 | - |
| 2. | Аптека | объект | 1 | - |
| 3. | Спортивный комплекс | объект | 1 | - |
| 4. | Стадион | га | 1,4 | - |
| 5. | Кафе | мест |  |  |
| 6. | Магазины | м2 торг.площ. |  |  |
| 7. | Пункт бытового обслуживания | раб.мест | 7 | 14 |
| 8. | Детские площадки | м2 |  |  |
| 9. | Спортивные площадки | м2 |  |  |
| 10. | Рынок | м2 торг.площ. | - | 45 |
| 11. | Кладбище | га | - | 0,48 |
| Брянск |
| 1. | Детский сад | мест | - | 90 |
| 2. | Стадион | га | - | 1 |
| 3. | Магазин | м2 торг.площ. |  |  |
| 4. | Предприятие общественного питания | мест | - | 10 |
| 5. | Пункт бытового обслуживания | раб.мест |  |  |
| 6. | Детские площадки | м2 |  |  |
| Таракановка |
| 1. | Магазин | м2 торг.площ. | 25 | 25 |
| 2. | Начальная школа-сад | мест | - | 25 |
| 3. | Спортивная площадка | м2 | - |  |
| 4. | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | - | 1 |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

- ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ.

Сельское поселение «Брянское»  расположено в Кабанском районе Республики Бурятия. Расстояние до столицы республики г. Улан-Удэ – 80 км, до райцентра с. Кабанск – 22 км, до железнодорожной станции Селенга – от села Тресково 1,5 км.

Через территорию поселения проходит автодорога федерального значения М-55 от Челябинска через Иркутск, Улан-Удэ до Читы. С юга проходит железнодорожная магистраль Иркутск – Улан-Удэ.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.

Основание села Брянск можно отнести к 1675 году. В 1655 году в эти места пришли на плотах и поселились семьи казаков Брянских и Бурлаковых. Основали ряд заимок, жители которых «хлеб пашут много и рыболов много же». Основателями деревни, очевидно, были казаки Брянские, из которых известен в исторических документах Ивашко Брянской. В 1740 году в деревне было 10 дворов. Потомки первопроходцев - здоровые, трудолюбивые люди, отстраивали дома, пахали землю, занимались охотой и рыболовством, гончарным делом, разводили скот. По одной из версий, название села появилось благодаря иркутской мещанке Брянской, сумевшей добиться указа Иркутского генерал-губернатора о «фамильном» названии деревни.

Площадь поселения 77339 га, из них сельскохозяйственные угодья – 2079 га. В том числе: 879га - пашни, 1200га - сенокосы и пастбища.

В составе поселения имеется три населённых пункта, с. Брянск является административным центром.

В селе Тресково расположен мост через реку Селенгу протяженностью 774 метра, связывающий левобережную половину Кабанского района с правобережьем.

Брянск – родина Героя Советского Союза Василия Иннокентьевича Истомина, в его честь у школы установлен памятник. Брянская средняя общеобразовательная школа имеет статус русской национальной школы, главное направление ее деятельности - возрождение и сохранение русской традиционной культуры.

Брянское поселение имеет удобное географическое положение. Населенные пункты поселения расположены вдоль федеральной автодороги, в непосредственной близости от железной дороги, вблизи промышленного узла п.Селенгинск. На Селенгинском ЦКК работают почти триста жителей поселения.

- ПРИРОДНЫЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

  - Климат.

Климат - резко-континентальный. Средняя температура летом + 20,0°С, зимой – 20°С., а среднегодовая температура 0°С. Годовая сумма осадков не превышает 200 мм в год.	Характеристика климата приводится по данным метеостанции с. Кабанск.

Климат района резко-континентальный. Зима отличается низкими температурами воздуха, большим количеством безоблачных дней, малым количеством осадков и слабыми ветрами. Лето – теплое, умеренно-влажное. Континентальность климата характеризуется резкими колебаниями температуры воздуха как суточной, так и годовой.

Таблица № 1.

| Темп. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ср.мес. | -20.4 | -18.4 | -10.2 | 0.3 | 7.6 | 14 | 17.2 | 15.4 | 8.6 | 1.1 | 9.3 | -16.6 | 0.8 |
| Макс. | 0.8 | 3 | 14.8 | 25.7 | 31.6 | 34.6 | 35.6 | 36.8 | 20.5 | 22.4 | 10.4 | 4.6 | 36.8 |
| Мин. | -43.3 | -30.8 | -35.4 | -24.8 | -15.5 | -2.8 | 0.4 | -0.5 | -6.8 | -18.6 | -29.8 | -39.4 | -43.3 |

Примечание: температура замерялась в 13 часов дня.

Отопительный период в селе с 15 октября по 15 мая.

Расчетная температура воздуха – 35 градусов.

Максимум осадков в сутки – 150 мм.

Средняя продолжительность безморозного периода – 112 дней.

Годовое количество осадков – 412 мм.

Их распределение по месяцам следующее:

Таблица № 2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 7 | 11 | 21 | 32 | 60 | 85 | 81 | 47 | 23 | 24 | 20 | 412 |

Более половины годовых осадков выпадают в июне – августе, а зимой их около    10 %.

Среднегодовая скорость ветра – 3,6 м/сек. Максимальная – 20 м/сек. Преобладают ветры западного и юго-западного направления. Наиболее сильные ветры наблюдаются в мае, апреле, мае.

Глубина сезонного промерзания грунтов неоднозначна. Наблюдается уменьшение сезонно-мерзлого слоя в сторону оз. Байкал. В зависимости от грунтов оно колеблется от 3.6 до 1.0 м. 	Величина сезонного промерзания грунтов зависит от мощности снегового покрова, топологического состава, влажности пород и характера рельефа местности и колеблется от 0,7 до 1,5 м и более.

Промерзание грунтов, по данным метеостанции с. Кабанск, начинается в ноябре и продолжается до конца апреля – начала мая. Оттаивание грунтов полностью завершается в июне-июле.

# Инженерно-геологическая характеристика

Села Тресково и Брянск расположены в левобережной части долины р. Селенги на низкой террасе. Русло реки здесь извилистое, образует ряд рукавов и проток. Пойма в районе территорий изучаемых сел преимущественно левобережная, шириной до 1 км, имеет неровную, изрезанную ложбинами и протоками поверхность. В периоды катастрофических паводков пойма полностью затапливается. Село Тресково пересекает р. Чернушка, село Брянск – Вилюйка – левые притоки р. Селенги.

Территория сел относится к Усть-Селенгинской впадине, которая расположена к юго-востоку от оз. Байкал.

Краткая характеристика участка, в пределах которого находится изучаемая территория: река Селенга течет в западном направлении, среди предгорных возвышенностей. Склоны умеренно крутые, в районе с. Тресково пологие, относительная высота их составляет 100-120 м. пойма реки преимущественно левобережная, в районе с. Тресково ее ширина уменьшается до 1 км, имеет неровную, изрезанную ложбинами и протоками поверхность.

Усть-Селенгинская впадина представляет собой опущенный участок юго-восточного склона Байкальской впадины.

Описываемая территория расположена в пределах повышенной сейсмичности.

Отличительной особенностью Усть-Селенгинского бассейна являются взаимосвязь  с поверхностными водами оз. Байкал; наибольшая мощность водоносных комплексов; наличие водоносного комплекса мезозойских отложений; огромные ресурсы пресных подземных вод.

Водовмещающими породами данного комплекса являются валунно-галечниковые отложения с разнозернистым песком. Скважины имеют удельный дебет до 11,5 л/сек.

Поверхность изучаемой площади ровная, абсолютные отметки устьев скважин составляют 472,0 – 474,0 м.

Инженерно-геологический разрез по скважинам следующий: насыпной грунт, представленный галькой, песком, прослеживается с поверхности в скважине №1. в районе отдельных скважин с поверхности развит почвенно-растительный слой. Ниже, в верхней части разреза прослеживаются пески пылеватые, мелкие, средней крупности, в переслаивании между собой и глинистые грунты.

Грунтовые воды встречены на глубинах 2,0 – 4,0 м.

После постройки дамбы в 1932г. на территории села признаков затопления не отмечалось.

Затапливается лишь пойменная часть реки Чернушки (в период паводков и обильного выпадения осадков).

Сейсмичность территории оценивается в 9 баллов.

3.3. Гидрологическая характеристика.

Водный режим р. Селенги. Основными фазами водного режима являются весеннее половодье, летне-осенние паводки и зимняя межень. Половодье начинается в начале апреля и продолжается около 90 дней. Объем стока за период половодья составляет 30-40 % годового. За паводочный период (июнь-октябрь) по реке проходит 3-5 паводков, причем сток за этот период превышает 50 % годового, а максимальные расходы выше, чем при половодье. Летняя межень наблюдается только в очень маловодные годы. Зимняя межень, в которой проходит лишь 3-4 % годового стока, длится около 4 месяцев. Многолетняя амплитуда уровня воды составляет около 3 м.

Средняя продолжительность ледовых явлений – около 190 дней. Толщина льда достигает 130 см. большинство малых проток дельты промерзает до дна. Наиболее высокая температура воды в июле доходит до 20˚.

Качество вод. Вода р.Селенги относится к гидрокарбонатному классу, группе кальция с минерализацией на рассматриваемом участке 200-250 мг/л – в зимнюю межень, до 200 мг/л – в летнюю межень и менее 150 мг/л – в многоводные периоды. Сезонные изменения минерализации обратны тенденции изменения стока. Слабо изменяются значения рН (7,2-7,8 – реакция щелочная).

Для р.Селенги характерны повышенные (обычно выше ПДК) значения биогенных элементов (азота, фосфора), что является основной причиной ухудшения качества воды до III класса по ИЗВ («загрязненной»). Причина этого в поступлении как плохо очищенных промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод, так и рассредоточенного стока с сельскохозяйственных объектов. К устью значения этих элементов постепенно снижаются, хотя и остаются выше ПДК.

###### Максимальные уровни воды

Наивысшими в году на р. Селенге являются максимальные уровни воды дождевых паводков. Их расчет по длине реки на участках сел Тресково и Брянск выполнен передачей с водомерного поста ГМС РФ у с. Никольское по уклону водной поверхности, который на данном участке реки составляет 0,00043. водомерный пост расположен в 200 м ниже паромной переправы, против с. Тресково. наблюдения за уровнем воды на посту ведутся с 1936 года. В этом году на р. Селенге был отмечен самый высокий паводочный уровень за последний 81 год (1924-2004 гг.), но водпост его не зарегистрировал. Поэтому он был восстановлен по связи уровней водопостов Улан-Удэ и Никольское (чертеж 1), уравнение которой выведено способом наименьших квадратов. Далее, расчет максимальных уровней воды разных ежегодных вероятностей превышения выполнен методом математической статистики по 63-летнему ряду наблюденных максимумов (таблица 2, чертеж 2) графоаналитическим способом.

S = H5% + H95% - 2H50%

H5% - H95%

Cs = f(s)

H = (H50% -  H

S – коэффициент скошенности;

Сs – коэффициент асимметрии, определяется по таблице нормированных отклонений от среднего значения ординат биномиальной кривой распределения ежегодных вероятностей превышения (СниП 2.01.14083), как функция S;

Н5%; Н50%; Н95%  - величины уровней воды вероятностью превышения 5, 50, 95 %, установленные по сглаженной эмпирической кривой (чертеж3)

Ф5% - Ф95% - разность между нормированными ординатами биномиальной кривой

Расчет кривой распределения ежегодных вероятностей превышения максимальных уровней воды дождевых паводков на р.Селенге – в.п. у с.Никольское.

Таблица №3

| Р% | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 | 97 | 99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф | 2,96 | 2,22 | 1,86 | 1,34 | 0,57 | -0,15 | -0,73 | -1,15 | -1,35 | -1,47 | -1,66 |
| Кр=ФСv +1 | 2,36 | 2,02 | 1,86 | 1,62 | 1,26 | 0,93 | 0,66 | 0,47 | 0,38 | 0,32 | 0,24 |
| Нр=KpH, см | 444 | 380 | 350 | 304 | 237 | 175 | 124 | 88 | 71 | 60 | 45 |
| Нр, мБС | 473,52 | 472,89 | 472,59 | 472,13 |  |  |  |  |  |  |  |

Расчетные уровни воды Р=1% и Р=10%, приведенные в «Основных положениях…», завышены (см.чертеж 2) вследствие принятого для их расчета более короткого ряда.

Граница затопления при паводке Р = 1% указана на плане 1:4000. Длина реки до нижней границы участка от в.п. у с. Никольское составляет 5900 м, уровень воды, Р=1%, здесь 470,99 мБС. До верхней границы – 1760м, уровень Р1% = 474,29 мБС. Уклон водной поверхности 0,00043.

Максимальные уровни воды Р=1% дождевых паводков

по длине реки у сел Тресково и Брянск, мБС

| № створа | 1 | 2 | 3 (в.п.) | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н, мБС | 474.29 | 473.93 | 473.53 | 472.69 | 472.03 | 471.46 | 470.99 |

Номера створов указаны на топопланах 1:25000 и 1:4000.

Координаты эмпирической кривой распределения ежегодных вероятностей превышения максимальных уровней воды дождевых паводков

р. Селенги – в.п. у с. Никольское

«0» в.п. – 469.69 мБС

| Год | Нсм над «0» в.п. | № | Нсм в убывающем порядке | Р=m/n+1 х 100% | Год | Нсм над «0» в.п. | № | Нсм в убывающем порядке | Р=m/n+1 х 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1936 | (391) | 1 | 391 | 1.6 | 1968 | 186 | 33 | 186 | 51.6 |
| 1937 | 188 | 2 | 379 | 3.1 | 1969 | 249 | 34 | 185 | 53.1 |
| 1938 | 238 | 3 | 354 | 4.7 | 1970 | 138 | 35 | 181 | 54.7 |
| 1939 | 197 | 4 | 339 | 6.2 | 1971 | 354 | 36 | 180 | 56.2 |
| 1940 | 339 | 5 | 331 | 7.8 | 1972 | 115 | 37 | 179 | 57.8 |
| 1941 | 199 | 6 | 289 | 9.4 | 1973 | 379 | 38 | 176 | 59.4 |
| 1942 | 227 | 7 | 256 | 10.9 | 1974 | 118 | 39 | 174 | 60.9 |
| 1943 | 180 | 8 | 255 | 12.5 | 1975 | 213 | 40 | 172 | 62.5 |
| 1944 | 96 | 9 | 249 | 14.1 | 1976 | 207 | 41 | 162 | 64.1 |
| 1945 | 185 | 10 | 246 | 15.6 | 1977 | 127 | 42 | 162 | 65.6 |
| 1946 | 61 | 11 | 240 | 17.2 | 1978 | 128 | 43 | 158 | 67.2 |
| 1947 | 152 | 12 | 238 | 18.8 | 1979 | 43 | 44 | 154 | 68.8 |
| 1948 | 154 | 13 | 234 | 20,3 | 1980 | 92 | 45 | 152 | 70.3 |
| 1949 | 191 | 14 | 234 | 21.9 | 1981 | 85 | 46 | 138 | 71.9 |
| 1950 | 162 | 15 | 231 | 23.4 | 1982 | 179 | 47 | 128 | 73.4 |
| 1951 | 106 | 16 | 231 | 25.0 | 1983 | 207 | 48 | 127 | 75.0 |
| 1952 | 223 | 17 | 227 | 26.6 | 1984 | 209 | 49 | 126 | 76.6 |
| 1953 | 174 | 18 | 223 | 28.1 | 1985 | 246 | 50 | 124 | 78.1 |
| 1954 | 122 | 19 | 222 | 29.7 | 1986 | 198 | 51 | 122 | 79.7 |
| 1955 | 106 | 20 | 213 | 31.2 | 1987 | 124 | 52 | 118 | 81.2 |
| 1956 | 176 | 21 | 209 | 32.8 | 1988 | 231 | 53 | 115 | 82.8 |
| 1957 | 98 | 22 | 207 | 34.4 | 1989 | (126) | 54 | 106 | 84.4 |
| 1958 | 85 | 23 | 207 | 35.9 | 1990 | (255) | 55 | 106 | 85.9 |
| 1959 | 231 | 24 | 207 | 37.5 | 1991 | (222) | 56 | 98 | 87.5 |
| 1960 | 172 | 25 | 202 | 39.1 | 1992 | (162) | 57 | 96 | 89.1 |
| 1961 | 234 | 26 | 199 | 40.6 | 1993 | (331) | 58 | 92 | 90.6 |
| 1962 | 256 | 27 | 198 | 42.2 | 1994 | (240) | 59 | 91 | 92.2 |
| 1963 | 234 | 28 | 197 | 43.8 | 1995 | (207) | 60 | 85 | 93.8 |
| 1964 | 190 | 29 | 191 | 45.3 | 1996 | (91) | 61 | 85 | 95.3 |
| 1965 | 202 | 30 | 191 | 46.9 | 1997 | (158) | 62 | 61 | 96.9 |
| 1966 | 191 | 31 | 190 | 48.4 | 1998 | (289) | 63 | 43 | 98.4 |
| 1967 | 181 | 32 | 188 | 50.0 |  |  |  |  |  |

- СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МО СП «БРЯНСКОЕ»

  - ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Население МО  «Брянское»  в  2009  году  достигло   2734  человека.  Население  стабильно  растет  за  счет  миграционного  притока  людей  трудоспособного  возраста.

Демографические  особенности  таковы,  что  для  поселения  характерно  значительное  преобладание  русского  населения.

Состав и структура населения, чел.

| Показатели | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| По национальному признаку |  |  |  |
| Русские | 2551 | 2577 | 2597 |
| Буряты | 3 | 3 | 3 |
| Другие национальности |  |  |  |
| По половому признаку |  |  |  |
| Мужчины | 1247 | 1260 | 1270 |
| Женщины | 1307 | 1320 | 1330 |
| По возрастному признаку |  |  |  |
| 0 – 6 лет | 226 | 231 | 236 |
| 6 – 17 лет | 401 | 406 | 411 |
| 17 – 25 лет | 256 | 250 | 250 |
| 25 – 55 лет | 798 | 823 | 833 |
| 55 – 75 лет | 620 | 620 | 620 |
| 75 лет и старше | 250 | 250 | 250 |

    - Градообразующие кадры.

Структура занятости населения в % к общей численности занятых в экономике

| Показатели | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Занято в экономике, всего | 640 | 640 | 640 |
| в том числе: |  |  |  |
| промышленность | 331 | 330 | 330 |
| сельское хозяйство | 42 | 40 | 40 |
| строительство | 23 | 25 | 25 |
| транспорт и связь | 36 | 36 | 36 |
| торговля и общественное питание | 32 | 40 | 50 |
| ЖКХ |  |  |  |
| здравоохранение и физическая культура | 15 | 15 | 15 |
| образование, культура и искусство | 114 | 115 | 115 |
| прочие отрасли | 47 | 39 | 29 |

Занятость и безработица

| Показатели | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, тыс. человек | 2554 | 2580 | 2600 |
| Численность экономически активного населения, человек | 1297 | 1300 | 1300 |
| из них: |  |  |  |
| занято в экономике, чел. | 640 | 640 | 640 |
| в % к экономически активному населению | 49,3 | 49,3 | 49,3 |
| Безработные, чел. | 311 | 310 | 310 |
| в % к экономически активному населению | 23,9 | 23,9 | 23,9 |
| Численность официально зарегистрированных безработных, человек |  |  |  |
| Уровень зарегистрированной безработицы, % |  |  |  |

Чуть менее половины трудоспособного населения работают в различных сферах экономики, безработных – около 24 %, остальные заняты в личных подсобных хозяйствах или работают вне пределов поселения. Следовательно, МО СП «Брянское» обеспечено трудовыми ресурсами.

    - Перспективная численность населения.

Динамика изменения численности населения МО СП «Брянское» за последние 5 лет характеризуется следующими показателями:

| Годы | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 2478 | 2514 | 2673 | 2788 | 2734 |
| Прирост |  | +36 | +159 | +115 | -54 |

Среднегодовой прирост населения в поселении составляет 51,2 чел/год.

Численность населения на первую очередь строительства и расчетный срок определяется на основе данных о перспективах развития села в системе расселения и демографического прогноза естественного и механического прироста населения.

Среднегодовой прирост численности населения равен 51 чел., на 1 очередь прирост населения составит  510 чел., на расчетный срок – 765 чел. (общая численность населения на 1 очередь - 3244 и на расчетный срок - 3499). Учитывая создание новых рабочих мест и тенденцию к возвратной миграции сельского населения из городов, перспективная численность населения по населенным пунктам принята следующая:

| Наименование села | На начало проектирования | На первую очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Тресково | 1486 | 1700 | 2000 |
| с.Брянск | 1094 | 1200 | 1500 |
| с.Таракановка | 154 | 200 | 250 |
| Всего | 2734 | 3100 | 3750 |

  - КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В настоящее время в селе имеется довольно развитая сеть культурно-бытового обслуживания населения. Однако емкость отдельных учреждений и их техническое состояние является недостаточным и неудовлетворительным.

Наиболее крупными общественными зданиями в селе являются средняя школа, больница, поликлиника, церковь, здание администрации.

Степень обеспеченности населения существующей сетью учреждений культурно-бытового обслуживания и ее характеристика приведены в таблице №. 8.

| № п/п | Наименование объекта | Ед.изм. | Емкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тресково |  |  |
| 1. | Детский сад | мест | 80 |
| 2. | Средняя школа | уч-ся | 300 |
| 3. | ФАП | объект | 1 |
| 4. | Дом культуры | мест | 200 |
| 5. | Библиотека | тыс.томов | 4,8 |
| 6. | Магазин | м2 торг.площ | 36 |
| 7. | Магазин | - // - | 60 |
| 8. | Магазин | - // - | 40 |
| 9. | Магазин | - // - | 25 |
| 10. | Администрация | объект |  |
| 11. | Кладбище | га | 1,4 |
|  | Брянск |  |  |
| 1. | Магазин «Продукты» | м2 торг. площ | 10 |
| 2. | Магазин «Продукты» | - // - | 48,4 |
| 3. | Магазин «Продукты» | - // - | 7 |
| 4. | Магазин «Продукты» | - // - | 19 |
| 5. | ФАП | объект | 1 |
| 6. | Закусочная «Березка» | мест | 18 |
|  | Таракановка |  |  |
| 1. | Клуб | мест | 50 |
| 2. | Магазин | м2 торг. площ | 10 |

  - ТЕРРИТОРИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зоны специального назначения – территории для размещения кладбищ, скотомогильников, свалок бытовых отходов.

Свалка ТБО расположена в 1,5 км от с.Тресково по направлению к с.Таракановка, в местности «Кривой мостик». На этом же месте запланирован полигон твердых бытовых отходов площадью 1 га для всего сельского поселения.

Кладбище в с.Брянск остается на том же месте, с резервом развития 2 га. Исторически сложилось так, что кладбище с.Тресково  находится на острове Мандруй на р.Селенга. При современных экологических требованиях дальнейшее функционирование кладбища невозможно. Генеральным планом предлагается использовать существующее кладбище с Таракановка для сел Таракановка и Тресково, для чего предусмотрено его расширение на 0,5 га.

  - ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Внешние транспортно-экономические связи  в поселении осуществляются в настоящее время автомобильным и железнодорожным транспортом.

По территории поселения проходит автомобильная дорога федерального значения "Байкал" М-55 от Челябинска через Иркутск, Улан-Удэ до Читы, автодорога регионального значения Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино – Тресково, на которой расположен мост через р.Селенга.

Протяженность  дорог  с твердым покрытием составляет – 26,1  км, гравийное покрытие 13,3 км, грунтовое 0,9 км.

Также параллельно федеральной автомобильной дороге проходит железная дорога Иркутск – Улан-Удэ, по которой расположены станция Селенга, остановочный пункт в с.Таракановка.

Пассажирские перевозки осуществляются частным и ведомственным транспортом.

Существующие объекты дорожного сервиса на территории МО СП «Брянское»

| № п/п | Название объекта (собственность) | Месторасположение объекта (населенный пункт, местность или другой ближайший ориентир) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Кафе «Эльдорадо» | Тресково, ул.Учительская, 2 |
| 3. | Шиномонтажная мастерская | Тресково, ул.Учительская, 2 |
| 4. | АЗС | Брянск |
| 5. | АЗС | Тресково |
| 6. | Закусочная «Березка» | с.Брянск, ул.Истомина, 60а |

  - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

В экономике Брянского сельского поселения ведущими производственными отраслями являются промышленность, транспорт и сельское хозяйство.

Промышленность. На территории поселения функционируют пекарня, цех по переработке рыбы, пилорама.

Сельское хозяйство. На территории поселения действует КФХ Копытов, производственная база расположена на территории бывшей МТФ в с.Тресково и в с.Таракановка.

Производство важнейших видов продукции сельского хозяйства, в натуральном выражении

| Показатели | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мясо, тонн | 1900 | 1900 | 1950 |
| Молоко, тонн | 990 | 990 | 995 |
| Яйцо, тыс. шт. | 340 | 340 | 340 |

Транспорт. Часть населения работает на железной дороге, которая проходит в непосредственной близости от сел поселения. Наличие автомобильной дороги федерального значения и завершение строительства мостового перехода через р.Селенгу, открывшего интенсивное движение в зоны отдыха на побережье Байкала, обусловило строительство объектов придорожного сервиса.

### Основные проблемы развития поселения

- Ограниченность роста сельскохозяйственного производства.

- Физический и моральный износ имеющейся техники и технологии.

- Отсутствие условий для привлечения инвестиций

- Ограниченные финансовые возможности местной власти в развитие инвестиционных процессов

- Достаточно низкий уровень доходов населения

- Отсутствие собственных средств информации

Стратегия развития поселения видится в следующем:

- Возобновление роста сельхозпродукции и обеспечение населения собственными продуктами питания.

- Увеличение рентабельности земель.

- Развитие придорожного сервиса, малого предпринимательства.

- КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

5.1. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Жилищный фонд МО СП «Брянское» составляет 45 тыс.м2 общей площади. При современной численности населения жилищная обеспеченность в среднем на одного человека составляет  17 м2 общей площади.

Жилищный фонд с. Тресково составляет 26200 м2 общей площади. Из них в муниципальной – 520 м2, в частной собственности – 25680 м2. При современной численности населения жилищная обеспеченность в среднем на одного человека составляет  19 м2 общей площади.

Преобладающая часть жилого фонда сосредоточена в одноэтажных деревянных строениях. По своему техническому состоянию жилой фонд села находится в удовлетворительном состоянии. Жилые дома усадебного типа, как правило, не имеют инженерного благоустройства.

Средний размер одного индивидуального дома – 60 м2 общей площади, размеры индивидуальных участков – в пределах 1500-3000 м2. В настоящее время норма земельных участков в селе – 0,3 га.

Жилые зоны. К ним относятся территории, застроенные индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, а также многоквартирными домами, включая встроенные и пристроенные объекты соцкультбыта, стоянки автотранспорта. В проекте генплана к жилым зонам отнесена существующая жилая территория и вновь проектируемая жилая зона.

Организация территории жилой застройки связана с рядом особенностей развития населенных пунктов, важнейшими из которых являются:

- Намечаемое увеличение численности поселения с 2734 чел. в настоящее время до 3750 тыс.чел. к расчетному сроку.

- Почти полное отсутствие свободных территорий в сложившейся застройке села и отсутствие ветхого жилья.

- Снос домов в с. Брянск, попадающих в санитарно-защитную зону Селенгинского ЦКК.

Брянск. Количество дворов в селе на начало проектирования – 377, численность населения – 960 чел, коэффициент семейности – 2,5.

1500-960 = 540

540:2,5 =216 участков (в т.ч. на 1 очередь – 92 участка)

216 х 0,15 = 32,4 га – площадь территории нового жилищного строительства (в т.ч. на 1 очередь – 13,8 га).

Тресково. Количество дворов в селе на начало проектирования – 450, численность населения – 1375 чел, коэффициент семейности – 3.

2000-1375 = 625

625 : 3 = 208 участков (в т.ч. на 1 очередь – 108 участков)

208 х 0,15 = 31,2 га – площадь территории нового жилищного строительства (в т.ч. на 1 очередь – 16,2 га).

Учитывая высокую сейсмичность территории, проектом генплана предусматривается строительство 1-2-этажных жилых домов, преимущественно в деревянном исполнении. Тип жилых домов – дом-усадьба с участком для ведения личного подсобного хозяйства с содержанием скота и птицы, товарного сельскохозяйственного производства, огородничества, садоводства.

5.2. КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Проектируемые объекты капитального строительства

| № п/п | Наименование объектов | Ед.изм. | Емкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очер. | Расч.срок |
| Тресково |
|  |  |  | население |
|  |  |  | 1700 | 2000 |
| 1. | Дом культуры | мест | 200 | - |
| 2. | Детский сад | мест | 50 | - |
| 3. | Аптека | объект | 1 | - |
| 4. | Спортивный комплекс | объект | 1 | - |
| 5. | Стадион | га | 1,4 | - |
| 6. | Кафе | мест |  |  |
| 7. | Магазины | м2 торг.площ. | 200 | 500 |
| 8. | Пункт бытового обслуживания | раб.мест | - | 14 |
| 9. | Детские площадки | м2 |  |  |
| 10. | Спортивные площадки | м2 |  |  |
| 11. | Рынок | м2 торг.площ. | - | 45 |
| 12. | Врачебная амбулатория | объект | - | 1 |
| 13. | Кладбище | га | - | 0,48 |
| Брянск |
|  |  |  | население |
|  |  |  | 1200 | 1500 |
| 1. | Детский сад | мест | - | 90 |
| 2. | Стадион | га | - | 1 |
| 3. | Магазин | м2 торг.площ. |  |  |
| 4. | Предприятие общественного питания | мест | - | 10 |
| 5. | Пункт бытового обслуживания | раб.мест |  |  |
| 6. | Детские площадки | м2 |  |  |
| Таракановка |
|  |  |  | население |
|  |  |  | 200 | 250 |
| 1. | Магазин | м2 торг.площ. | 25 | 25 |
| 2. | Начальная школа-сад | мест | - | 25 |
| 3. | Спортивная площадка | м2 |  |  |
| 4. | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | - | 1 |

5.3. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

    - Теплоснабжение

Существующее положение.

Коммунальное теплоэнергетическое хозяйство Брянского сельского поселения включает в себя:

- 2  источника  централизованного теплоснабжения (с. Тресково);

-  автономные котельные  при школах, домах культуры и пр.

с.  Тресково

Коммунальное теплоэнергетическое хозяйство с. Тресково   включает в себя  2 котельные, на которых  установлены 4  котлоагрегата.  Данные  по котельным  представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Котельная | Марка котлов | Кол-во котлов | Установленная мощность, Гкал / час | Отпуск тепла, тыс. Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Брянская школа | «Универсал» | 2 | 1,2 | 0,34 |
| 2 | Котельная СПХ | Братск-1 | 1 | 1 | 0,21 |

Общая установленная мощность котельного оборудования  составляет 2,2 Гкал/час. Суммарная подключенная нагрузка потребителей равна 0,55 Гкал/час, что в четыре  раза ниже установленной мощности.

Котельные укомплектованы насосным, основным и резервным оборудованием, приборами безопасности и контроля. Химводоподготовка на котельных отсутствует. Основным топливом на котельных является уголь Тугнуйского месторождения.

с. Брянск, Таракановка.

В  этих селах  централизованное  теплоснабжение отсутствует: часть зданий общественно-административной  застройки  отапливаются от автономных котельных и печей, остальные общественные здания и жилые дома  имеют печное отопление.

Определение тепловых нагрузок

Предварительные расчетные расходы теплоты для проектирования систем теплоснабжения сел МО «СП Брянское» определены по укрупненным показателям, исходя из численности населения и строительных объемов административной и общественной застройки:

а) максимальный тепловой поток на отопление, кВт

Qо max=αqoV(tв-tн.р.)0.001163		(1)

б) максимальный тепловой поток на вентиляцию, кВт

Qв max=αqвV(tн-tн.р.)0.001163		 (2)

в) средний тепловой поток на горячее водоснабжение, кВт

х10-3;	    (3)

г) максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, кВт

Qгв max=2,4Qгв,	       	    (4)

| где qо | - | удельная отопительная характеристика здания при tн.р.= -30оС, ккал/(м3чоС) /справочные данные/; |
| --- | --- | --- |
| qв | - | удельная вентиляционная характеристика здания при tн.р.= -30оС,ккал/(м3чоС) / справочные данные /; |
| α | - | поправочный коэффициент, учитывающий климатические условия района и применяемый в случаях, когда расчетная температура наружного воздуха отличается от -30оС / справочн.данные /; |
| V | - | объем здания, м3; |
| tв | - | расчетная температура воздуха внутри отапливаемого здания, (С; |
| tн.р. | - | расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, (С; |
| а | - | норма расхода воды на горячее водоснабжение при температуре 55(С на одного человека в сутки, проживающего в здании с горячим водоснабжением, принимаемая в зависимости от степени комфортности зданий в соответствии со СНиП 2.04.01-85, л; |
| m | - | число человек; |
| tс | - | температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период (при отсутствии данных принимается равной 5(С); |
| c | - | удельная теплоемкость воды, принимаемая в расчетах равной 4,187 кДж/(кг(°С). |

Расчеты максимальных тепловых нагрузок по объектам нового строительства сел МО «СП Брянское» сведены в таблицу 2.

Таблица 2

Максимальные часовые нагрузки объектов нового строительства

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Максимальные тепловые потоки, кВт (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Qо max | Qв max | Qгв max | Qсум max |
| ТРЕСКОВО |
|  | 1-ая очередь |  |  |  |  |
|  | Дом культуры | 76.1 0.065 | 51.4 0.044 | 4.2 0.004 | 131.6 0.113 |
|  | Детский сад | 41.81 0.04 | 12.10 0.01 | 12.21 0.01 | 66.12 0.06 |
|  | Аптека | 3.56 0.00 | 2.58 0.00 | 0.42 0.00 | 6.56 0.01 |
|  | Спортивный комплекс | 23.8 0.020 | 16.1 0.014 | 5.2 0.005 | 0.000 |
|  | Магазины | 31.46 0.03 | 7.45 0.01 | 4.54 0.00 | 43.45 0.04 |
|  | ИТОГО первая очередь | 176.73 0.15 | 89.63 0.08 | 26.59 0.02 | 247.78 0.21 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  | Кафе на 25 мест | 29.06 0.02 | 58.13 0.05 | 4.61 0.00 | 91.80 0.08 |
|  | Магазины | 96.06 0.08 | 22.75 0.02 | 6.80 0.01 | 125.62 0.11 |
|  | Пункт бытового обслуживания | 24.29 0.02 | 58.89 0.05 | 2.93 0.00 | 86.11 0.07 |
|  | Рынок | 10.01 0.01 | 2.37 0.00 | 4.54 0.00 | 16.91 0.01 |
|  | Врачебная амбулатория | 66.29 0.06 | 48.06 0.04 | 1.05 0.00 | 115.39 0.10 |
|  | ИТОГО на расчетный срок | 225.71 0.19 | 190.19 0.16 | 19.92 0.02 | 435.83 0.37 |
|  | Всего новое строительство | 402.44 0.35 | 279.83 0.24 | 46.51 0.04 | 683.61 0.59 |
| БРЯНСК |
|  | 1-ая очередь |  |  |  |  |
|  | Магазин | 20.29 0.02 | 4.80 0.00 | 2.27 0.00 | 27.36 0.02 |
|  | ИТОГО на первую очередь | 20.29 0.02 | 4.80 0.00 | 2.27 0.00 | 27.36 0.02 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  | Детский сад | 75.52 0.06 | 21.86 0.02 | 21.98 0.02 | 119.36 0.10 |
|  | Аптека | 3.56 0.00 | 2.58 0.00 | 0.42 0.00 | 6.56 0.01 |
|  | Магазин | 56.35 0.05 | 13.35 0.01 | 3.18 0.00 | 72.87 0.06 |
|  | Кафе на 10 мест | 29.06 0.02 | 58.13 0.05 | 1.84 0.00 | 89.03 0.08 |
|  | ИТОГО на расчетный срок | 164.48 0.14 | 95.91 0.08 | 27.42 0.02 | 287.81 0.25 |
|  | ВСЕГО новое строительство | 184.77 0.16 | 100.72 0.09 | 29.69 0.03 | 315.17 0.27 |
| ТАРАКАНОВКА |
|  | 1-ая очередь |  |  |  |  |
|  | Магазин | 3.38 0.00 | 0.80 0.00 | 1.36 0.00 | 5.54 0.00 |
|  | ИТОГО на первую очередь | 3.38 0.00 | 0.80 0.00 | 1.36 0.00 | 5.54 0.00 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  | Начальная школа-сад | 41.41 0.04 | 11.99 0.01 | 2.44 0.00 | 55.84 0.05 |
|  | ФАП | 10.53 0.01 | 7.64 0.01 | 0.84 0.00 | 19.01 0.02 |
|  | Магазин | 3.38 0.00 | 0.80 0.00 | 1.36 0.00 | 5.54 0.00 |
|  | ИТОГО на расчетный срок | 55.33 0.05 | 20.43 0.02 | 4.64 0.00 | 80.39 0.07 |
|  | ВСЕГО новое строительство | 58.71 0.05 | 21.23 0.02 | 6.00 0.01 | 85.93 0.07 |

Проектная схема  теплоснабжения  объектов   МО «СП Брянское»

Потребителями тепла в общественных зданиях являются системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Теплоснабжение для общественно-административной застройки сел МО «СП Брянское» предусматривается централизованное (от проектируемых и реконструируемых котельных) и децентрализованное от индивидуальных твердотопливных, газовых и электрических котлов, электрических отопительных приборов и нетрадиционных возобновляемых источников энергии (солнечных  коллекторов). Отопление жилой усадебной застройки сохраняется печное.

с. Тресково   Для обеспечения теплом существующего общественно-административного центра  села Тресково предусматривается реконструкция существующей школьной котельной  с заменой ее блочно–модульной котельной на твердом топливе.   В новой застройке планируется строительство блочно–модульной котельной на твердом топливе теплопроизводительностью 0,6 Гкал/час. В проекте применяется модульная котельная типа МКУ-В-0,6Р  с тремя  водогрейными котлами КВр-0,2к.

В состав блочно–модульных котельных помимо котельного оборудования включаются: автоматическая система топливоподачи и шлакозолоудаления; блочно- модульная установка водоподготовки  типа  ВПУ; дымовая труба; сетевые насосы; система автоматического управления работой котельной.

Блочно-модульные котельные располагаются в быстровозводимых зданиях, обеспечивающих нормальное функционирование оборудования как в летних, так и в зимних условиях.

Топливом для котельных  на рассматриваемый период  сохраняется  каменный уголь  Тугнуйского разреза. В перспективе, при газификации Республики Бурятии сетевым газом, возможен перевод котельных  на сжигание природного газа.

Для покрытия тепловых нагрузок на систему горячего водоснабжения существующих и перспективных объектов общественно-административной застройки,  на кровле зданий предусматривается установка солнечных коллекторов. Ввиду своей автономности солнечные коллектора могут устанавливаться индивидуально на каждое здание, при этом нет необходимости дополнительного устройства зданий,  сооружений и сетей.   В период, когда водопотребление незначительно, горячая вода аккумулируется в баках-аккумуляторах. При больших расходах воды водоразбор производится из баков. В качестве резерва в баках-аккумуляторах устанавливаются ТЭНы, которые работают в ночное время при отсутствии электрической нагрузки на освещение.

Теплоснабжение усадебной жилой застройки с. Тресково сохраняется печное, а также от индивидуальных котельных – на твердом и газовом топливе.

с.Брянск, Таракановка. Теплоснабжение общественно-административной и жилой  застройки  сохраняется печное, а также от индивидуальных котельных – на твердом и газовом топливе.

Тепловые сети.  В с. Тресково, где проектируется развитие централизованного теплоснабжения, предусматривается прокладка магистральных тепловых сетей. Проектируемые тепловые сети  свяжут проектируемую  котельную с абонентами.

Трубопроводы магистральной теплосети прокладываются бесканально в пенополиуретановой изоляции и полиэтиленовой оболочке. Глубина заложения  0,7 – 1,0 м   до верха оболочки бесканальной прокладки.  Проектируемая система магистральных и внутриквартальных сетей тупиковая, двухтрубная. Для прокладки тепловых сетей применяются трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*. Компенсация тепловых удлинений производится П-образными компенсаторами и использованием самокомпенсации углов поворота. Воздухоудаление из тепловой сети осуществляется через патрубки с вентилями в верхних точках сети. Опорожнение трассы производится через патрубки с арматурой и сбросом в дренажные колодцы через дренажный трубопровод, с последующим откачиванием дренажными насосами.

В системе теплоснабжения предусматривается центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительному графику. Подключение  потребителей от котельных зависимое. Приготовление воды на нужды горячего водоснабжения предусматривается в индивидуальных тепловых пунктах потребителей.

Для снижения уровня тепловых потерь в теплотрассах предлагается производить прокладку новых и плановую нормативную замену существующих теплотрасс на трубы с предварительной заводской теплоизоляцией по ГОСТ 30732. Конструкция труб  представлена на рисунке 1.

Рисунок 1

1 — центрирующая опора; 2 — изоляция из пенополиуретана;

3. труба-оболочка из  полиэтилена; 4 — стальная труба;

5 — проводники-индикаторы системы ОДК (показаны условно).

Теплоизоляция стальных труб и фасонных изделий и деталей должна иметь не менее двух линейных проводников-индикаторов (сигнальных проводников) системы ОДК состояния влажности ППУ в процессе эксплуатации теплопровода. Проводники-индикаторы следует располагать на расстоянии 10—25 мм от поверхности стальной трубы.

Система оперативного дистанционного контроля предназначена для контроля состояния влажности теплоизоляционного слоя из пенополиуретана изолированных трубопроводов и обнаружения с помощью стационарных или переносных детекторов участков с повышенной влажностью изоляции, вызванной либо проникновением влаги через внешнюю полиэтиленовую оболочку трубопровода, либо за счет утечки теплоносителя из стального трубопровода вследствие коррозии или дефектов сварных соединений.

Система ОДК включает:

- медные проводники-индикаторы в теплоизоляционном слое трубопроводов, проходящие по всей длине теплопроводов, основной сигнальный проводник и транзитный проводник;

- клеммные коробки с вводами, клеммной колодкой и разъемами (терминалы) для

подключения приборов и соединения сигнальных проводников в точках контроля;

- кабели для соединения проводников-индикаторов, проложенных в изоляции с терминалами в точках контроля, а также для соединения проводников-индикаторов на участках  трубопроводов, где установлены неизолированные элементы трубопровода (запорная арматура  и т.д.), через элементы с герметичными кабельными выводами;

- стационарный или переносной детектор повреждений;

- локатор повреждений.

Для строительства тепловых сетей необходимо применять новые (не бывшие в

употреблении) стальные трубы.

Для труб тепловых сетей, патрубков осевых СК и СКУ и других элементов могут применяться электросварные и бесшовные трубы из стали марок 17ГС, 17Г1С, 17Г1СУ;

Допускается применение стальных труб и фасонных деталей трубопроводов зарубежного  производства, отвечающих требованиям правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды  и имеющих сертификаты соответствия.

При прокладке тепловых сетей бесканальным способом трубы укладываются на

песчаное основание толщиной не менее 150 мм с песчаной обсыпкой не менее 150 мм.

Из камер и спускников при бесканальной прокладке тепловых сетей должны

устраиваться водовыпуски в водоприемные колодцы с водоотводом в дождевую канализацию или, если это невозможно, с последующей откачкой.

Солнечное теплоснабжение. Наиболее перспективным в условиях возрастающих требований к охране окружающей среды, является использование солнечных коллекторов. Ввиду своей автономности солнечные коллектора могут устанавливаться индивидуально на каждое здание, при этом нет необходимости дополнительного устройства зданий,  сооружений и сетей, как для котлоагрегатов.

Солнечные коллектора размещаются на кровле здания, не занимая полезной площади. В период, когда водопотребление незначительно, горячая вода аккумулируется в баках-аккумуляторах. При больших расходах воды водоразбор производится из баков.

В качестве резерва в баках-аккумуляторах устанавливаются ТЭНы, которые работают в ночное время при отсутствии электрической нагрузки на освещение.

Установки солнечного горячего водоснабжения.

Коллектор солнечной энергии (солнечный коллектор, гелиоколлектор) предназначен для улавливания солнечного излучения, преобразования его в теплоту и нагревания воды, воздуха и другой жидкой или газообразной среды.

В фокусирующих солнечных коллекторах плотность потока солнечного излучения повышается путем концентрирования с помощью зеркальных отражателей или линз.

Солнечные коллектора, работающие без концентраторов, называют плоскими. Они нашли наибольшее применение в системах солнечного отопления и горячего водоснабжения.

Большинство плоских солнечных коллекторов состоит из четырех основных элементов (см. рис. 2):

- поглощающей панели – абсорбера (4) с каналами для теплоносителя (3), на поверхность которой нанесено покрытие, обеспечивающее поглощение не менее 90 % падающего солнечного излучения;

- прозрачной изоляции (2), состоящей из одного или двух слоев остекления;

- тепловой изоляции (5), снижающей потери теплоты в окружающую среду через днище коллектора и его боковые грани;

- корпуса (1), где расположены поглощающая панель и тепловая изоляция,  закрытые  сверху прозрачной изоляцией.

Рис. 2    Плоский коллектор: 1- корпус; 2- прозрачная изоляция;

3- каналы для теплоносителя; 4- поглощающая панель; 5- тепловая

изоляция.

В солнечном коллекторе падающее солнечное излучение преобразуется в теплоту, отдаваемую потоку теплоносителя, протекающего по каналам поглощающей панели. Прозрачная теплоизоляция снижает потери теплоты конвекцией и лучеиспусканием от поглощающей панели в атмосферу, вследствие чего возрастает теплопроизводительность коллектора. Стекло, как и большинство прозрачных сред, пропускает солнечные лучи селективно, то есть его пропускная способность зависит от длины волны падающего излучения. Обычное оконное стекло, в зависимости от содержания в нем железа, пропускает до 87 % солнечного излучения, но практически непрозрачно для собственного теплового излучения панели. Увеличение числа слоев остекления приводит к уменьшению теплопотерь через прозрачную изоляцию, но одновременно уменьшается и плотность потока излучения, падающего на поглощающую панель. В поглощающей панели используются каналы для теплоносителя различной формы, из различных материалов (стали, алюминия, меди, каучука, резины). Жидкий теплоноситель нагревается в трубах диаметром 12 – 15 мм, припаянных к листу, или в выштампованных каналах, расположенных на расстоянии 50 – 150 мм один от другого. Верхние и нижние концы трубок (каналов) соединены гидравлическими коллекторами.

Техническое описание работы установки солнечного теплоснабжения.

Система приготовления горячей воды состоит из солнечных коллекторов, устраиваемых на кровле здания, бака-теплообменника-аккумулятора, соединительных трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры.

Солнечная водонагревательная установка работает следующим образом. Солнечное излучение проходит через  остекление солнечного коллектора, поглощается черной поверхностью панели и нагревает ее. При этом нагревается теплоноситель первого контура, заполняющий каналы панели.

В качестве теплоносителя первого контура может применяться: химически очищенная вода, водные растворы глицерина или пропиленгликоля, а также другие теплоносители, не вызывающие активной коррозии поглощающей панели и не выделяющие при нагревании нерастворимых осадков.

Затем теплоноситель первого контура посредством циркуляционного насоса подается в теплообменник, находящийся внутри бака-аккумулятора.

Отдав тепло воде, находящейся в баке-аккумуляторе теплоноситель первого контура возвращается обратно в солнечный коллектор, после чего процесс повторяется. Вода в баке-аккумуляторе-доводчике постепенно нагреваемая теплоносителем имеет температурное расслоение. Наиболее горячая вода находится в верхней части бака, из этой части бака осуществляется разбор тепла на горячее водоснабжение.

При понижении температуры воды в баке–аккумуляторе ниже требуемой, в работу через систему автоматики включается электрический водоподогреватель. Такая ситуация складывается в следующих случаях:

- в течение нескольких пасмурных дней подряд летом;

- в пасмурные дни в период с поздней  осени до ранней весны;

- при интенсивном разборе горячей воды.

Преимуществами использования солнечных коллекторов  являются:

- при относительно низких затратах вырабатывается большое количество тепловой энергии;

- установки являются автономными и не требуют постоянного дежурного персонала, что позволит сократить эксплуатационные затраты;

- отсутствие теплосетей, в которых происходят значительные потери тепла при транспортировке теплоносителя;

- затраты энергии идут не на выработку тепла, как в электронагревателе, а только на перемещение хладагента по системе.

5.3.2. Водоснабжение

Существующее положение.

Основное водоснабжение населенных пунктов и хозяйственных объектов СО «СП Брянское» базируется за счет эксплуатации  одиночных водозаборных скважин  на участках недр с неутвержденными запасами подземных вод. В пределах населенных пунктов поселения за  период 1959 - 2003 г.г. пробурено 13  разведочно-эксплуатационных скважин (табл.3).

Таблица 3

| Нас. пункт | Год бурения скважин | Кол-во населения | Кол-во сква-жин | Эксплуатируемый водоносный горизонт | Глубина скважин,м | Дебит скважин л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Брянск | 1959-1967 | 763 | 2 | Современно-аллювиальных и аллювиально-пролювиальных отложений, представленных гравийно-галечными отложениями с песчаным заполнителем | 57,0-70,0 | 2,78-36,3 |
| с.Таракановка | 1959-1990 | 148 | 3 | Современных аллювиальных отложений, представленных гравийно-галечными отложениями с песком, редкими глыбами и тонкими прослоями глин; Водоносный комплекс нижнемеловых отложений, представленный глинистыми сланцами с прослоями гальки | 50,0-120,0 | 2,22-11,8 |
| с.Тресково | 1966-1995 | 1321 | 8 | Современных аллювиальных отложений, представленных песчано-гравийными отложениями с отдельными валунами | 50,0-70,0 | 1,67-20,0 |

Обследованием разведочно-эксплуатационных скважин поселения установлено, что водозаборные скважины эксплуатируют в основном подземные воды на участках недр  с неутвержденными запасами. Водоносный горизонт современных и верхнечетвертичных отложений не защищен от загрязнения с поверхности.

Качество подземных вод на групповых водозаборах  ПСХ «Тресково»  не соответствует требуемым нормам «Вода питьевая» по содержанию железа  от 0,4 до 32мг/дм3 при ПДК 0,3мг/дм3.  Кроме того, в скважине ПСХ «Тресково» подземные воды имеют повышенную жесткость-9,7 ммоль/дм3, (ПДК=7 ммоль/дм3) .

В  селах  МО «СП Брянское» централизованное водоснабжение осуществляется для отдельных комплексов общественных зданий  (школы, клубы и др.), а также для небольших жилых построек.  Население для водоснабжения использует общественные водокачки, индивидуальные скважины и  колодцы.  Существующие скважины расположены практически повсеместно  в жилой застройке, не имеют зон санитарной охраны. Очистка, обеззараживание воды  не производится.

Основными потребителями услуг водоснабжения и водоотведения является население, доля которого в общем объеме потребления составляет около 89%; 8% приходится на бюджетофинансируемые организации и 2-3% на долю промышленных и прочих коммерческих потребителей услуг.

Основными  недостатками  в обеспечении населения питьевой водой в настоящее время являются:

-отсутствие централизованных систем водоснабжения;

-отсутствие зон санитарной охраны на существующих водозаборах;

-износ существующих систем водоснабжения.

Объекты водоснабжения

Для сел МО «СП Брянское» предусматривается централизованное холодное водоснабжение населения водой питьевого качества. Расчетная численность населения  сел составляет:

с. Тресково              1 очередь  - 1700чел;  на расчетный срок –2000 чел.

с. Брянск                   1 очередь - 1200 чел;   на расчетный срок – 1500 чел.

с. Таракановка          1 очередь  - 200 чел;  на расчетный срок – 250 чел.

К крупным объектам водопотребления существующей и перспективной общественной застройки сел МО «СП Брянское» можно отнести школы, детские сады, спортивные  центры, кафе, магазины и др.

Виды водопотребления подразделяются:

а) хозяйственно-питьевые,

б) полив улиц, зеленых насаждений,

в) пожаротушение,

г)  содержание скота,

Категория систем водоснабжения сел  Брянского поселения  – III.

Полив существующих приусадебных участков сел и поение скота (в том числе в крестьянско-фермерских хозяйствах) осуществляется автономно, т.е. от локальных собственных трубчатых или шахтных колодцев с использованием грунтовых верхних вод.

Расчет водопотребления

Территория сел по характеру степени благоустройства разделена на два района: застройка зданиями, оборудованными центральным водопроводом и канализацией с автономным горячим водоснабжением (солнечные коллектора) и неблагоустроенная застройка с водоиспользованием из водоразборных колонок. К первым районам относится существующая и перспективная общественно-административная застройка,  ко второму – вся остальная часть сел.

Расход воды на нужды населения принят в соответствии со СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут.max=Kсут.maxQсут.m,

где Kсут.max=1,2 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления;

Qсут.m – расчетный суточный расход воды, м3/сут, определяемый по формуле:

Qсут.m=qжNж/1000,

где qж – удельное водопотребление, принимаемое по табл.4

Nж – расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Расход воды на полив зеленых насаждений принят 50 л/сутки из расчета на душу населения, согласно  СНиП 2.04.02-84.

Расход на полив приусадебных участков принят с учетом использования для полива существующих индивидуальных  шахтных  колодцев.

Расход воды на местную промышленность принят в размере 10% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Суммарные расходы воды сел МО «СП  Брянское» представлены в таблице 5

Таблица 4

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление

на хозяйственно - питьевые нужды населения

| № пп | Степень благоустройства жилой застройки | Расход л/сут на 1 жителя | Коэффициент суточной неравномер- ности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 210 | 1,2 |
| 2 | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 50 | 50 | 1,1 |
| 3 | Расход воды на поливку проездов и зеленых насаждений | 50 | 50 | - |
| 4 | Рекреационно-туристический центр |  | 230 | 1,1 |

Таблица 5.

Суммарные расходы воды питьевого качества сел МО «СП Брянское»

| Село | Наименование потребителя | 1-ая очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество населения | Макс. расход м3/сут | Колич. населения | Макс. расход м3/сут |
| с. Тресково | Застройка зданиями без централизованного горячего водоснабжения | 300 | 58 | 500 | 126 |
|  | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 1400 | 77 | 1500 | 83 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 14 | - | 21 |
|  | Поливка дорог и зеленых насаждений | 300 | 15 | 500 | 25 |
|  | Итого: | 1700 | 164 | 2000 | 255 |
| с. Брянск | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 1200 | 66 | 1500 | 83 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 6,6 | - | 8,3 |
|  | Поливка дорог и зеленых насаждений | - | 5,4 | - | 6,7 |
|  | Итого: | 1200 | 78 | 1500 | 98 |
| с. Таракановка | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 200 | 11 | 250 | 14 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 1,1 | - | 1,4 |
|  | Поливка дорог и зеленых насаждений | - | 0,9 | - | 1,1 |
|  | Итого: | 200 | 13 | 250 | 16,5 |

Система водоснабжения сел МО «СП Брянское» по степени обеспеченности подачи воды относится к III категории (СНиП 2.04.02-84*).  Источником водоснабжения являются подземные воды, забор которых производится  погружными скважинными насосами.

Проектные схемы водоснабжения

с.Тресково, Брянск. Водоснабжение  сел Тресково и восточной части с. Брянск на первую очередь и расчетный срок проектируется от  существующего водозабора п. Селенгинск. Проект водоснабжения с. Тресково и Брянск выполнен в 2009 г  ООО «Мелиоводпроект». Проектом  предусматривается  врезка водопровода в существующую сеть водоснабжения п. Селенгинск и прокладка магистральной  водопроводной сети  по центральным  улицам сел Брянск и Тресково.

Для новой застройки (в западной части) с. Брянск на первую очередь и расчетный срок проектируется водозабор  суммарным  водоотбором 35 м3/сут. Водозабор состоит из двух скважин (в т.ч. одной резервной), оборудуемыми  центробежными погружными насосами. Расстояние между скважинами 50м.

Подача воды осуществляется по схеме «водозабор - водонапорная башня - потребители». В часы максимального водопотребления вода потребителям подается от водозаборных  сооружений  и проектируемой водонапорной башни.  В часы, когда подача насосов превышает водопотребление, вода аккумулируется в водонапорной башне.

Емкость водонапорной башни  определяется из условия хранения регулирующего и  пожарного объемов воды. Регулирующий объем воды  определяется по графику поступления и отбора воды и составляет 5% от суточного расхода.  Пожарный объем воды в баке водонапорной башни рассчитывается на десятиминутную продолжительность тушения одного наружного и одного внутреннего пожаров при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды.

Согласно СНиП 2.04.02-84* (табл.5),  принимаем расход воды на наружное пожаротушение  – 1х5 л/с:  Wпож= 5 ∙ 3,6 =18 м3

Таким образом, требуемая емкость бака водонапорной башни составит

Wобщ= Wрег+ 0,6хWпож= 1,7+0,6∙18=12,5 м3

Пожаротушение общественных и жилых  зданий предусматривается из пожарных резервуаров 2х50м3.

Свободные напоры в жилых и общественных зданиях определены:

для одноэтажной застройки – 10 м,

для двухэтажной застройки – 14 м.

с. Таракановка.  Для  надежного водоснабжения с. Таракановка  необходимо бурение артезианской скважины с водоразборной будкой с суммарным водоотбором 16 м3/сут.   Скважина оборудуется  погружным  центробежным насосом.

Возможность дальнейшей эксплуатации законсервированных водозаборных скважин в с. Таракановка  должна быть оценена после специального их  обследования  на предмет наличия  утвержденных зон санитарной охраны, а также возможности их организации.

Емкость водонапорной башни, устанавливаемой в павильоне скважины,  определяется из условия хранения регулирующего и  пожарного объемов воды. Регулирующий объем воды  определяется по графику поступления и отбора воды и составляет 5% от суточного расхода.  Пожарный объем воды в баке водонапорной башни рассчитывается на десятиминутную продолжительность тушения одного наружного и одного внутреннего пожаров при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды.

Согласно СНиП 2.04.02-84* (табл.5),  принимаем расход воды на наружное пожаротушение  сел – 1х5 л/с,  на внутреннее пожаротушение клуба из пожарных кранов – 2х2,5 л/с:   Wпож= (5+2х2,5)∙3,6) =36м3

Таким образом, требуемая емкость бака водонапорной башни составит не более 25м3.

Wобщ= Wрег+ 0,6хWпож= 0,8+0,6∙36=22,4 м3

Пожаротушение в селе  предусматривается из пожарных резервуаров 2х50м3.

Свободные напоры в жилых и общественных зданиях определены:

для одноэтажной застройки – 10 м,

для двухэтажной застройки – 14 м.

Зоны санитарной охраны

Для водозаборных сооружений сел МО «СП  Брянское» предусматриваются зоны санитарной охраны. Первый пояс строгого режима охватывает место забора подземных вод и головные водопроводные сооружения: скважины, водонапорные башни. Границы первого пояса скважин проходит на расстоянии 50 м от крайних скважин и 30 м от других сооружений. Территория первого пояса строгого режима ограждается глухим забором высотой 2,5м с колючей проволокой в 4-5 нитей на кронштейнах с внутренней стороны ограждения.

На площадках водопроводных сооружений с зоной санитарной охраны первого пояса должны предусматриваться технические средства охраны: запретная зона шириной 5—10 м вдоль внутренней стороны ограждения площадки, ограждаемая колючей или гладкой проволокой на высоту 1,2 м; тропа наряда внутри запретной зоны шириной 1 м на расстоянии 1 м от ограждения запретной зоны; столбы-указатели, обозначающие границы запретной зоны и устанавливаемые не более чем через 50 м; охранное освещение по периметру ограждения. Для оповещения персонала предусматривается радиотрансляционная сеть. Подъездные пути к сооружениям засыпаются песком и щебнем.

На территории 1-го пояса строго воспрещается: проживание людей, посадка высокоствольных деревьев, содержание скота, доступ посторонних лиц, применение ядохимикатов и удобрений, проведение строительных работ без согласования с органами государственного санитарного надзора.

Второй и третий пояса – пояса ограничений.  На территории этих поясов охраняются от загрязнения источники питания  подземных вод и эксплуатационные сооружения водозабора. Границы второго пояса зоны санитарной охраны устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора.

Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора.

Расчет зон на данном этапе проектирования невозможен из-за отсутствия изысканий по разведке воды.

Во втором и третьем поясах зоны санитарной охраны источника водоснабжения запрещается:

а) загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

б) размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

в) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

г) применение удобрений и ядохимикатов.

В санитарные мероприятия, проводимые во втором и третьем  поясах зоны, кроме  этого следует включать:

-  выявление, тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

-  регулирование бурения новых скважин;

-  запрещение закачки отработавших вод в подземные пласты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнить водоносные пласты.

Сеть водопровода.

Сети  водопровода с. Тресково и Брянск проектируются кольцевыми.  Трубопроводы прокладываются подземно из полиэтиленовых труб ПЭ-100 по ГОСТ 18599-2001. Стыковые соединения труб предусматриваются сварные или электросварными муфтами. На сетях предусматривается устройство водопроводных камер и колодцев, в которых устанавливаются задвижки, спускные устройства, вантузы, воздушники, водоразборные колонки  и пожарные гидранты.

Водопроводные круглые колодцы запроектированы из сборных железобетонных элементов по т.п. 901-09-11.84, а прямоугольные камеры – из сборного железобетона или монолитные. В камерах предусматриваются монтажные проемы для монтажа и демонтажа арматуры.

Средняя глубина заложения трубопроводов водопровода принимается 3,3-3,5 м.

Тушение пожара в селах Тресково, Брянск осуществляется от пожарных гидрантов, располагаемых в водопроводных колодцах на сетях водопровода, и от пожарных резервуаров. Расположение и количество пожарных гидрантов и пожарных резервуаров  определяется  исходя из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200м. Тушение пожара осуществляется автонасосами пожарного депо п. Селенгинск.

5.3.3. Канализация

Существующее положение.

Централизованная система водоотведения в МО «СП  Брянское» отсутствует.

Канализация жилой и общественной застройки сел МО «СП Брянское» выгребная за счет надворных уборных, вывоз ЖБО осуществляется на очистные сооружения п. Селенгинск.

Расчет водоотведения

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение от населения принято по СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения». Согласно п.2.4 удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, без учета расхода воды на восполнение противопожарного запаса воды и полив территории и зеленых насаждений, а в неканализованных районах удельное водоотведение   принимается 25 л/сут на одного жителя.

Расчетные стоки сведены в таблицу 6.

Таблица 6.

Суммарные расходы сточных вод  сел  МО «СП  Брянское»

| Село | Наименование потребителя | 1-ая очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество населения | Макс. расход м3/сут | Колич. населения | Макс. расходм3/сут |
| с. Тресково | Застройка зданиями без централизованного горячего водоснабжения | 300 | 48 | 500 | 105 |
|  | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 1400 | 35 | 1500 | 38 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 8 | - | 14 |
|  | Итого: | 1700 | 91 | 2000 | 157 |
| с. Брянск | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 1200 | 30 | 1500 | 38 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 3 | - | 4 |
|  | Итого: | 1200 | 33 | 1500 | 42 |
| с. Таракановка | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 200 | 5 | 250 | 6 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 0,5 | - | 0,6 |
|  | Итого: | 200 | 5,5 | 250 | 6,6 |

Проектная схема канализации.

Для сел МО «СП Брянское» проектируется устройство централизованной  канализации.

с.Тресково, Брянск. Для существующей и перспективной застройки сел Тресково и Брянск  проектируется централизованная самотечно-напорная сеть канализации.

Для очистки и утилизации стоки перекачиваются на  проектируемые очистные  сооружения. Для  кварталов застройки зданиями  с водопользованием из водоразборных колонок  на первую очередь остается   выгребная канализация за счет выгребов и  надворных уборных с   применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на проектируемые  очистные сооружения полной биологической очистки  с.Тресково. На расчетный срок проектируется  устройство централизованной канализации.

Очистка и обеззараживание сточных вод предусматривается на сооружениях механической и полной биологической очистки  с последующей глубокой доочисткой и обеззараживанием на УФ-установках до нормативных ПДК для сброса в водоемы рыбохозяйственного значения.

с. Таракановка  На рассматриваемый период предусматривается выгребная канализация за счет выгребов и  надворных уборных с   применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки  с. Тресково.

Сеть канализации.

Для самотечной канализации используются трубы из полипропилена гофрированные с двухслойной стенкой «Прагма» по ТУ 2248-001-76167990-2005; напорные сети  предусмотрены полиэтиленовые ПЭ-100  по ГОСТ 18599-2001. Стыковые соединения полипропиленовых труб «Прагма» предусматриваются с помощью муфты и специальных уплотнительных колец, а полиэтиленовых труб электросварными муфтами.

Средняя глубина заложения трубопроводов канализации принимается 2,5-3,0 м.

При невозможности прокладки трубопроводов канализации на указанной глубине, возможна прокладка на меньшей глубине  в теплоизоляции с сопровождающим греющим кабелем.

Переходы трубопроводов канализации под автомобильными дорогами предусматриваются в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 согласно т.п. 901-09-9.87.

На самотечных сетях канализации в местах поворотов, изменения уклонов и диаметров, а также на прямых участках (не менее чем через 35 м)  устраиваются смотровые колодцы. Канализационные колодцы принимаются по т.п. 902-09-22.84**.

На напорных сетях канализации предусматривается устройство смотровых переключающих камер и колодцев, в которых устанавливаются задвижки, спускные устройства, вантузы, воздушники.

Очистные сооружения.

В МО «СП Брянское» отсутствуют предприятия, которые могли бы использовать очищенные сточные воды для технологического водоснабжения. Использование очищенных сточных вод на земледельческих полях орошения применимо в ограниченных количествах, в связи с отсутствием в данном районе достаточных площадей сельхозугодий для полива.

В целях обеспечения охраны окружающей среды предлагается  установка готового модульного оборудования  станции биологической очистки бытовых сточных вод  заводского изготовления   «КСкомплект-II-215-СФ-М»  производительностью 215 м3/сут Станция предназначена  для биологической очистки бытовых сточных вод.

На станции реализуется экологически чистая технология глубокой биологической очистки сточных вод биоценозом прикрепленных автотрофных и гетеротрофных микроорганизмов, действующих в аэробных и аноксных условиях. Принципиальной новизной и основой технологии является полный переход на биохимические процессы с применением иммобилизованного ила. В случае возникновения аварийной ситуации (сбой в подачи стоков на станцию, отключение электроэнергии и т.д.) используемая в основе технология очистки позволяет восстановить работу станции в течение суток.

Преимущества использования:

- высокий эффект очистки

- компактность

- чистый биологический процесс

- устойчивость работы при пиковых нагрузках

- возможность расширения

- низкое энергопотребление

- минимальные затраты на строительство

- минимальное количество осадка

- отсутствие запаха

- простая и надежная эксплуатация

Станции биологической очистки бытовых сточных вод представляют собой блочно-модульные очистные сооружения, состоящие из следующих блоков:

- механической очистки с использованием мелкопрозорной  механизированной  решетки;

- биологической очистки;

- обработки осадка;

- тонкой очистки;

- обеззараживания;

- насосно-компрессорного оборудования.

Емкостное оборудование изготовлено в заводских условиях из нержавеющей стали.

Все технологическое оборудование для станций КСкомплект II-215 СФ-М размещается в техническом  контейнере (блочно-модульное исполнение).

Технический контейнер оборудуется:

- системами вентиляции и отопления для поддержания необходимого температурно-влажностного режима;

- естественным и искусственным электрическим освещением;

- заземлением всех нетоковедущих частей силового и осветительного электрооборудования;

- заземлением металлических корпусов оборудования и блока емкостей станции биологической очистки;

- ограждением резервуаров и устройством решетчатых настилов  над емкостными сооружениями.

Площадка проектируемых очистных сооружений  располагается  с соблюдением  требований удаленности от жилой застройки и нормативных зон санитарной охраны объектов инфраструктуры.

Согласно нормативным требованиям очистка стоков  предусматривает:

1. механическую очистку;

2. биологическую очистку;

3. поля фильтрации-поглотители.

Требования к степени очистки сточных вод

Степень очистки хоз-бытовых сточных вод должна предусматривать снижение концентрации загрязнений в биологически очищенной воде до норм сброса в водоём рыбохозяйственного водопользования.

Степень снижения концентраций загрязнений после сооружений биологической очистки и доочистки приведена в таблице 7. Фактические концентрации, в том числе в часы максимального притока, не должны превышать указанных величин или величин показателей качества исходной сточной воды, приведенных в паспорте на станцию.

Таблица 7

# Параметры сточных вод, подаваемых на станцию

| № п/п | Наименование параметров | Расчетные значения параметров загрязняющих веществ при норме водоотведения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный сток | Допустимые отклонения |
| 1 | БПКП (биологическая потребность в кислороде) | 375 мг/л | ± 10%* |
| 2 | ХПК (химическая потребность в кислороде) | ХПК = БПКП (п. 1) х 1,3 – 1,4 |  |
| 3 | Взвешенные вещества | 320 мг/л | ± 10%* |
| 4 | Аммонийный азот (Н4 ( ( | 40 мг/л | ± 10%* |
| 5 | Соотношение БПК / N / Р | Не менее 100 / 5 / 1 | (10( |

# Параметры очищенных сточных вод

| № п/п | Наименование параметров | Значение параметров КСкомплект- II…Ф |
| --- | --- | --- |
| 1 | БПКП | ( 3 мг/л |
| 2 | ХПК | ( 30 мг/л |
| 3 | Взвешенные вещества | ( 3 мг/л |
| 4 | Аммонийный азот (Н4 ( ( | ( 0.39 мг/л |
| 5 | Нитраты NO3-N | ( 9.1 мг/л |

Микробиологический состав очищенных сточных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Площадка очистных сооружений

На площадке очистных сооружений предусматриваются  следующие здания и сооружения:

- Административно-производственный корпус (для размещения  блока механической очистки, хозяйства обезвоживания осадка, компрессоров, реагентного хозяйства, электрощитовой, операторской, бытовых помещений, блока биологической очистки, блока обеззараживания сточных вод, блока доочистки сточных вод, склада материалов);

2. Приемный резервуар сточных вод, с погружными насосами подачи стоков на механическую очистку;

3. Площадки с навесом для хранения контейнеров с обезвоженным осадком, контейнеров с песком и отбросами, сырого осадка;

4. Минерализаторы осадка

На территории очистных сооружений проектируются  внутриплощадочные инженерные сети и коммуникации.

Территория КОС ограждается по периметру, со стороны въезда  предусматриваются ворота с калиткой.

Технологическая схема очистки сточных вод и обработки осадка

Технологическая схема обработки воды включает механическую очистку, полную биологическую очистку, доочистку, обеззараживание стока, и обработку осадка.

4.3.1. Технологическая схема обработки воды

Прием стока

С целью обеспечения устойчивости протекания процесса биологической очистки сточные воды должны быть усреднены по составу и концентрации в проектируемом приемном  резервуаре. Сточные воды поступают на очистные сооружения в приемный резервуар. Подачи стоков в производственное здание на механическую очистку осуществляются насосами, два рабочих и один резервный.

Механическая очистка

Из резервуара стоки двумя насосами по двум напорным трубопроводам подаются на блок механической очистки.

Блок механической очистки осуществляет следующие функции:

-  извлечение из стоков мусора;

-  сбор и обезвоживание отбросов;

-  осаждение песка;

-  накопление и обезвоживание песка;

В состав БМО входят: механизированная решетка и песколовка, оборудованная тонкослойным модулем.

Улавливание грубодисперсных примесей осуществляется на механических решетках. Мусор за счет ротации подвижных зубчатых планок поднимается вверх и сбрасывается в специальную воронку, далее по трубопроводу в контейнер для накопления и обезвоживания отбросов.

Очищенный от грубых примесей сток далее поступает в песколовку, где происходит осаждение мелкодисперсных минеральных примесей.

Для промывки решеток подводится техническая вода.

Песколовки оборудованы тонкослойными модулями, что позволяет производить сепарацию песка в интенсивном режиме с высокой степенью очистки. Из конуса в нижней части бункера песколовки осадок периодически сбрасывается в контейнеры для накопления и обезвоживания песка.

Контейнеры для отбросов и  песка оснащены фильтрующими мешками. По мере наполнения контейнеры перевозятся на площадки (мешки извлекаются и складируются для подсушки и хранения). Периодически отходы автотранспортом вывозятся в места утилизации.

Механически очищенный сток поступает в блок биологической очистки.

Биологическая очистка

На станции реализуется экологически чистая технология глубокой биологической очистки сточных вод комбинированным биоценозом прикрепленных и свободно плавающих автотрофных и гетеротрофных микроорганизмов, действующих в аэробных, анаэробных и переходных условиях, с последующими процессами доочистки в окислительно-каталитическом фильтре.

Блок емкостей состоит из первичного отстойника, аэротенка-биореактора, вторичного отстойника, минерализатора.

В результате прохождения воды через блок биологической очистки происходит глубокая минерализация не только органических веществ сточных вод, но и биомассы сообщества участвующих в очистке микроорганизмов.

С целью сепарации избыточного активного ила предусмотрен вторичный отстойник-сепаратор с ламинарными модулями.

Полный цикл технологических процессов включает блок доочистки.

Для аэрации сточной воды проектом предусматриваются мембранные аэраторы, обладающие высокой эффективностью насыщения кислородом сточной жидкости и её перемешивания во всем объеме, а также просты в обслуживании и не требуют громоздкого инженерного обеспечения.

Вторичное отстаивание

В результате прохождения воды через биореактор происходит глубокая минерализация не только органических  веществ сточных вод, но и биомассы сообщества участвующих в очистке микроорганизмов.

Во вторичном отстойнике, происходит осаждение небольшого прироста биопленки, выносимой из биореактора. Очищенная вода отделяется от активного ила.

Вторичный отстойник – горизонтальный, с  конусом для сбора и уплотнения активного ила.

Из отстойников уплотненный ил периодически откачивается погружными насосами марки поочередно в одну из секций минерализатора осадка.

Бактериальная составляющая блока биологической очистки осуществляет глубокое изъятие органических соединений, а также оставшейся части азота. Простейшие и многоклеточные микроорганизмы трофически регулируют количество бактерий и при этом осуществляют на 99% доочистку стока от патогенных микроорганизмов.

Доочистка

Полный цикл технологических процессов включает доочистку в напорных фильтрах с окислительно-каталитической загрузкой.

В ходе физико-химических процессов, протекающих в толще загрузки фильтра, из биологически очищенной воды извлекаются мельчайшие органические и неорганические вещества. Таким образом, несмотря на возможные колебания уровня концентрации загрязняющих веществ и расхода сточных вод, после прохождения всех ступеней очистки гарантированно стабильно получается глубоко очищенная вода.

Обеззараживание.

Для обеззараживания стока применяется установка обеззараживания УФ-облучением. Принятый метод не влияет на вкус и запах воды и действует не только на бактериальную флору, но и на бактериальные споры.

В результате УФ-облучения уничтожаются бактерии, вирусы, дрожжевые палочки, грибки и водоросли.

В установке УФ-обеззараживания, бактерицидные лампы установлены в потоке обрабатываемой воды и защищены кварцевыми чехлами.

Бактерицидное облучение действует почти мгновенно и, следовательно, вода, прошедшая через установку, может сразу же поступать непосредственно в оборотное водоснабжение или в водоем.

Отвод стоков с установок обеззараживания в наружную сеть канализации осуществляется самотечным трубопроводом на поля фильтрации.

#### Выпуск очищенного стока

Очищенные стоки для утилизации выпускаются на проектируемые поля фильтрации-поглотители с тремя поглощающими скважинами диаметром 150 мм и глубиной 15 м.

Поля фильтрации

Полная расчетная площадь полей фильтрации равна:

Fпф= Fпол+Fрез+Кф . (Fпол + Fрез) ;

где :  Fпол – полезная площадь полей фильтрации, га ;

Fрез– резервная площадь полей фильтрации, га равная 10 % полезной  площади;

Кф =0,25 -  увеличение площади в связи с вспомогательными сооружениями;

Fпол = Q / qф ;

где :  Q= 205 м3/сут – среднесуточный расход сточных вод;

qф – нагрузка на поля фильтрации, по  СНиП 2.04.03-85, табл 47  - qф = 140 м3/ (га*сут),

Fпол = Q / qф =  205/140 =1,5  га

Fрез=  1,5 . 0,1 = 0,15 га

Fпф= Fпол+Fрез+Кф . (Fпол + Fрез) = 1,5 + 0,15+ 0,25 . (1,5 + 0,15) = 2,1 га

В зимнее время после промерзания почвы фильтрация сточной воды прекращается и начинается постепенное намораживание поступающей сточной воды.

Требуемая площадь намораживания  равна:

Fн=  Q . tн . (1-в )/ (hн  - ho) . ρ . 10

где: tн  - продолжительность зимнего намораживания, принимаемая равной числу дней со среднесуточной температурой воздуха ниже -10 оС и равной 120 дней.

в-коэффициент зимней фильтрации, b=0,55;

hн= 0,6 – высота слоя намораживания, м;

ho=0,038- высота слоя зимних осадков, принимаемая 10% от слоя годовых осадков, м

ρ =0,9 т/м3 – плотность льда;

Fн=  Q . tн . (1-в )/ (hн  - ho) . ρ . 10 =  205. 120 . (1-0,55 )/ (0,6  - 0,038) . 0,9 . 10 = 2,2 га

Принимаем количество карт полей фильтрации  2, общей площадью 2,2 га.

Автоматизация и технологический контроль

Контроль работы оборудования осуществляется в диспетчерской на щите оператора.

Предусмотрен контроль и измерение следующих технологических параметров:

- расход поступающих на очистные сооружения сточных вод;

- режим работы оборудования «включен», «отключен», «авария»- (решеток, погружных насосов, компрессоров, установки обезвоживания, установок приготовления и дозирования реагентов, установки обеззараживания);

- светозвуковая сигнализация об аварийном состоянии технологического оборудования;

- уровни в приемном резервуаре, дренажном колодце и колодце обеззараженных стоков.

5.3.4. Газоснабжение

Существующее положение.

В настоящее время в МО «СП Брянское» централизованная система газоснабжения отсутствует.

Население снабжается газом в баллонах (поставщик – ОАО "Бурятгаз").

Проектные предложения

Развитие газоснабжения и газификации  МО «СП Брянское» предполагается осуществлять в 3 этапа.

Этап 1 – газификация СУГ.

Этап 2 – до 2015 г.   Газификация сжиженным природным газом (СПГ). На данном этапе к газификации  принимаются  административные центры сельских поселений и крупные населенные пункты.  Доставку СПГ предполагается осуществлять автомобильным и железнодорожным транспортом на терминалы в  с. Тресково в количестве 2009,78 тыс. м3/год, с. Брянск – 1763 тыс. м3/год.

Этап 3 – после 2015 г. Газификация сетевым природным газом.

После строительства газопровода предполагается газификация  всех населенных пунктов МО «СП Брянское».

5.3.5. Электроснабжение

Существующее положение.

Анализ существующего положения систем электроснабжения МО СП «Брянское»  произведён на основании исходных данных представленных Кабанским РЭС ОАО «МРСК – Сибири»-«Бурятэнерго».

В настоящее время по территории МО СП «Брянское»  проходят:

двухцепная линия  СЦКК-Посольская напряжением 220кВ, протяженностью 89 км;

одноцепная линия Мостовка-Селенгинская  напряжением 110кВ,  протяжённостью 13 км;

одноцепная линия Мостовка-Б.Кудара напряжением 110кВ, протяженностью 35.6 км;

одноцепная линия Брянская-Шергино напряжением 35 кВ, протяженностью 14.6км;

На территории МО СП «Брянское» расположена подстанция 35/10 кВ:

- «Брянская» 35/10 кВ с трансформаторами (2х2.5) МВА;

Фактическое потребление электроэнергии по МО СП «Брянское», составляет 1.367МВт.

В настоящее время электроснабжение МО СП «Брянское» и прилегающей территории выполняется от существующей подстанций «Брянская» 35/10кВ.

Анализ существующего положения систем электроснабжения МО СП «Брянское» показывает, что построенный по кольцевой схеме фидер на напряжение 35 кВ может обеспечить  надёжность электроснабжения потребителей  по 2 категории.

Проектные предложения.

В соответствии с Генеральным планом и  проектом планировки  МО СП «Брянское», электроснабжение объектов проектируемых на территории СП,  разработано с учётом реконструкции и увеличения мощности существующих трансформаторов, а так же установкой новых(проектируемых трансформаторных подстанций).

В соответствии с «Инструкцией по проектированию электрических сетей»  РД 34.20.185-94  с дополнениями и изменениями,  расчётная коммунально-бытовая нагрузка по МО СП «Брянское»,  при удельной мощности 0,5 кВт/чел  на первую очередь строительства, при численности 3100 жителей составляет 1.55 МВт,   на расчётный период при численности 3750 человек,  при удельной мощности 0,62 кВт/чел  составляет  2.325 МВт.

Схемой территориального планирования МО СП «Брянское», с учётом перспективного развития, предлагается развитие  и реконструкция сетей электроснабжения:

Существующие воздушные сети 0.4кВ, выполненные неизолированными проводами, поэтапно переводятся в  сети 0,4кВ выполненные самонесущим изолированным проводом СИП2А на железобетонных опорах, совместно с  наружным освещением .

Резервное электроснабжение потребителей первой категории производится от независимых источников питания, располагаемых вблизи потребителей.

5.3.6. Телефонизация, радиофикация, телевидение

Телефонная связь

В настоящее время в МО СП «Брянское» расположены сотовые системы связи: «Мегафон», «МТС», «Улан-Удэнская сотовая сеть», которые практически полностью покрывают весь район.

Радиофикация

В настоящее время в МО СП «Брянское» системы централизованного и проводного радиовещания  отсутствуют, поэтому централизованное оповещение населения по гражданской обороне  и чрезвычайным ситуациям предусматривается по существующим каналам местного и центрального телевидения, а также подвижными средствами оповещения.

Телевидение и интернет

В соответствии с планом социально-экономического развития  МО СП «Брянское» в настоящее время охват жителей телевизионным вещанием составляет 98%.

Проектные предложения

В соответствии с планом социально-экономического развития  МО СП «Брянское» основной целью развития инфраструктуры связи и информатизации  на расчётный период является удовлетворение потребности в услугах электрической и почтовой связи, услугах Интернет, а также телерадиовещания.

При этом для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение эффективности работы операторов связи;

- расширение и модернизация существующих телекоммуникационных сетей, оказание современных видов услуг связи (Интернета, передачи данных, сотовой, пейджинговой связи и т.д.);

- внедрение новых информационных технологий для предоставления новых видов услуг почты в рамках федеральных целевых программ.

Телефонизация

Расчет номерной емкости телефонной сети произведен исходя из действующей на данный период нормы - один телефонный номер на семью. Коэффициент семейности для МО СП «Брянское» составляет 3.5 человека.

Количество семей:существующая застройка  2734:  3.5 = 782

I очередь строительства     3100 : 3.5 = 886

расчетный срок                   3750 : 3.5 = 1072

Необходимое количество номеров при 10-процентном количестве телефонов на производственные нужды составит:

существующая застройка  861

I очередь строительства     975

расчетный срок                   1180

5.4. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Перечень мероприятий  по развитию транспортной инфраструктуры

1. Доведение технического состояния существующей сети дорог до уровня, соответствующего нормативным требованиям.

2. Ремонт моста через р.Вилюйка, р.Чернушка

3. Покрытие асфальтобетонным покрытием 12 км дорог поселенческого значения

4. Строительство объектов придорожного сервиса

5. Строительство автобусных остановок, оборудованных навесами и скамьями для ожидающих.

6. Приобретение малого парома и организация его работы через протоку Промой (обеспечению переправы населения к месту захоронения).

Перспективные объекты придорожного сервиса на территории

МО СП «Брянское»

| № п/п | Название объекта (собственность) | Месторасположение объекта (населенный пункт, местность или другой ближайший ориентир) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Объект придорожного сервиса | на границе с Прибайкальским районом |
| 3. | Объект придорожного сервиса | на развязке моста |
| 4. | Магазин «За рулем» | с.Тресково, на развязке моста |
| 5. | Визит-центр | с.Тресково, на развязке моста |
| 6. | Объект придорожного сервиса | рядом с АЗС в с.Брянск |
| 7. | Объект придорожного сервиса | в районе новой жилой застройки в с.Брянск |

5.5. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Целью раздела является разработка предложений и организации обезвреживания образующихся твердых и жидких бытовых отходов, улучшения санитарной очистки населенных мест, использования ценных компонентов ТБО.

Современное состояние санитарной очистки населенных мест и обезвреживания твердых и жидких бытовых отходов в МО СП «Брянское»

Санитарная очистка и уборка населенных мест является одной из составных частей мероприятий по охране окружающей среды, в современных условиях представляет собой сложную в организационном и техническом отношениях отрасль народного хозяйства.

На сегодняшний день санитарное состояние населенных мест и прилегающих к ним территорий, зеленых зон, берегов водоемов остается неудовлетворительным, несмотря на проводимые ежегодные мероприятия по санитарной очистке.

Существующее положение по вопросам санитарной очистки территории приведены без объёмов размещения отходов промышленными предприятиями на собственных объектах захоронения отходов производства и потребления:

| Существующее положение |
| --- |
| Местоположение организованной или неорганизованной свалки, полигона, мусоропеперабатывающего предприяти | Количество свалок, полигона, мусороперерабатывающего предприятия | Занимаемая площадь, га санкционированная /несанкционированная | Количество размещаемых отходов, тыс. куб. м |
|  | Санкционированная | Не санкционированная |  |  |
| М/у селами Тресково и Таракановка в местности «Кривой мостик» | 1 | - | 1 | 0,02 |

В населенном пункте существует муниципальное унитарное предприятие отрасли жилищно-коммунального хозяйства, которые выполняет функции санитарной очистки, уборки и благоустройства территории.

Вопросы санитарного состояния населенных мест и профилактики инфекционных заболеваний ежегодно рассматриваются на совещаниях районных активов, проводимых Президентом РБ (Еравнинском, Закаменском, Хоринском, Тункинском, Иволгинском, Кабанском и других районов). Следует отметить, что Главы местных самоуправлений не обеспечивают контроль за реализацией постановления Правительства РБ от 17.03.98 г. №93 «Об утверждении Правил по обращению с отходами производства и потребления на территории Республики Бурятия», который устанавливает общее требование по обращению с отходами производства, нормирование, государственный учет и отчетность. Большинством предприятий не решается проблема захоронения, обезвреживания, утилизации промышленных отходов, в том числе токсичных.

Утилизация медицинских отходов в МО СП «Брянское»

Анализ ситуации по обращению с медицинскими отходами, в том числе по внедрению в лечебно-профилактических учреждениях СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» является важной составляющей в вопросах санитарно-эпидемиологической безопасности населения.  В учреждениях здравоохранения неудовлетворительно-организованна работа по обращению с медицинскими отходами. Основными причинами сложившегося положения являются недостаточная профессиональная подготовка персонала ЛПУ, вовлеченного в процесс обращения с медицинскими отходами и отсутствие необходимого количества медицинского оборудования, инвентаря и расходных материалов для обеспечения эпидемиологически безопасной работы с медицинскими отходами.

Министерство здравоохранения республики Бурятия и ТУ Роспотребнадзора по Республике Бурятия в 2006 г было принято решение, обязывающее ЛПУ на приобретение котлов-утилизаторов по переработке больничных отходов.

Система обращения с отходами в ЛПУ РБ не отвечает требованиям действующих санитарных норм и правил. В практике ЛПУ по прежнему много ручных манипуляций со шприцами и иглами после проведения инъекций, не везде решены вопросы безопасного хранения использованного инъекционного материала, применяются устаревшие методы сбора и утилизации медицинских отходов, что увеличивает риск заражения гемоконтактными инфекциями медицинского персонала, а так же наносит вред окружающей среде. ЛПУ не обеспечены специальными установками по термическому обезвреживанию отходов. Для отходов класса «Б» и «В» применяются методы химической дезинфекции с последующим складированием или захоронением на свалках, технология складирования которых не отвечает санитарным нормам.

Схема санитарной очистки в МО СП «Брянское»:

- предприятия ЖКХ устанавливают мусоросборники около домовладений для сбора и накопления ТБО; ежедневно или один раз в 2-3 дня накопленный мусор вывозится на местную свалку;

- коммунальные предприятия также осуществляют эксплуатацию существующей свалки;

- уборка мест общего пользования в селе производится вручную, так как средствами для механической уборки предприятия не располагают.

- население в сел Брянск, Тресково и Таракановка устанавливают в своих дворах приспособленные ящики для сбора и накопления бытового мусора и по мере накопления вывозят собственным или наемным транспортом на местную свалку, расположенную  между селами Тресково и Таракановка в местности «Кривой мостик»;

- действующие промпредприятия накапливают промотходы и бытовой мусор в приспособленных контейнерах – металлические ящики, кузова машин и тракторных тележках, которые установлены на территории предприятия; далее по мере необходимости вывозят собственным автотранспортом на местную свалку.

Действующее коммунальное предприятие в минимальном объеме обеспечено автотранспортом для вывоза твердых и жидких отходов; парк машин, в основном устаревший, требует постоянного ремонта и запчастей, на которые у предприятия не хватает средств.

В Республике действуют «Основные правила содержания территорий городов и населенных пунктов Республики Бурятия», утвержденные постановлением Правительства РБ № 399 от 02.11.99 «О мерах по улучшению санитарного состояния и благоустройства территорий городов и населенных пунктов Республики Бурятия».

Учет образования отходов не ведется; обязательной отчетности в Комитете природных ресурсов подлежат только предприятия коммунального хозяйства и промышленные предприятия, органы МСУ не отчитываются.

Жидкие бытовые отходы во многих населенных пунктах вывозятся из выгребов на рельеф местности, что также приносит ущерб окружающей среде.

Организация сбора и вывоза ТБО

МО СП «Брянское» расположено в Кабанском районе Республики Бурятия. Расстояние до столицы республики г. Улан-Удэ – 80 км, до райцентра с. Кабанск – 22 км, до железнодорожной станции Селенга – от села Тресково 1,5 км.

Через территорию поселения проходит автодорога федерального значения М-55 от Челябинска через Иркутск, Улан-Удэ до Читы. С юга проходит железнодорожная магистраль Иркутск – Улан-Удэ.

Свалка расположена между селами Тресково и Таракановка в местности «Кривой мостик»

Общая структура санитарной очистки и уборки  следующая: бытовой мусор от жилого фонда накапливается в дворовых мусоросборниках, состояние их удовлетворительное; мусоровозы регулярно, ежедневно летом и 1 раз в три дня – зимой, вывозят накопленный мусор на свалку.

Раздельный сбор твердых бытовых отходов на территории не организован.

Существующие экологические проблемы санитарной очистки МО СП «Брянское»

Основные проблемы санитарной очистки села:

- Недостаточная развитость системы первичного сбора отходов приводит к рассеиванию отходов по территории. Низкая культура сбора отходов.

- Неполный охват системой сбора и вывоза отходов населения, отсутствие достаточного количества контейнеров для населения.

- Отсутствие контейнеров для ТБО у большинства организаций.

Пути решения основных проблем санитарной очистки территории:

- Установка достаточного количества контейнеров для сбора отходов для населения.

- Планомерное увеличение охвата населения вывозом отходов.

- Утверждение новых норм накопления ТБО для жилого фонда и организации.

- Ведение широкой общеобразовательной и рекламной компании по сбору отходов.

- Установка дополнительных бункеров для вывоза крупногабаритных отходов.

- Совершенствование системы обращения с ТБО и КГО посредством внедрения новой системы учета и контроля.

- Упорядочение деятельности вывозящих организаций.

Прогноз перспективного накопления ТБО

Ориентировочные нормы накопления ТБО определены согласно Справочнику, Москва, 2001 г.:

| Населенный пункт | Численность населения тыс. чел. | Количество ТБО т/год | Количество ЖБО м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение | На первую очередь | Расчетный срок | Сущ. положение | На первую очередь | Расчетный срок | Сущ. положение | На первую очередь | Расчетный срок |
| с. Брянск | 1094 | 1200 | 1500 | 765,8 | 840 | 1050 | 382,9 | 420 | 525 |
| с. Тресково | 1486 | 1700 | 2000 | 1040,2 | 1190 | 1400 | 520,1 | 595 | 700 |
| с. Таракановка | 154 | 200 | 250 | 107,8 | 140 | 175 | 53,9 | 70 | 87,5 |
| ИТОГО: | 2734 | 3100 | 3750 | 1913,8 | 2170 | 2625 | 956,9 | 1085 | 1312,5 |

Согласно программе социально экономического развития РБ в течение 2008-2010 гг. планируется уменьшение количества размещаемых отходов с 7,8% до 10%.  Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- Организация сбора, вывоза, переработки и утилизации отходов производства и потребления;

- Развитие системы экологической  информированности, образования и воспитания  населения.

Выбор и обоснование предлагаемых способов обезвреживания отходов

С целью охраны водных ресурсов, защиты окружающей природной среды, а так же для извлечения содержащихся в ТБО ценных веществ и компонентов в мировой и отечественной практике ведется разработка и внедрение различных технологий механизированного обезвреживания и переработки ТБО.

Выбор метода и переработки ТБО для Республики Бурятия определяется необходимостью решения проблем связанных с охраной окружающей среды и здоровья населения. При этом учитывается экономическая эффективность и рациональное использование природных ресурсов.

Наиболее практическое распространение в мировой практике получили экономически и экологически оправданные методы:

- Складирование на полигоне;

- Сжигание;

- Аэробное биотермическое компостирование;

- Комплекс компостирования и сжигания (пиролиза) не компостируемых фракций;

- Изготовление гранулированного топлива или компоста.

Полигон – наиболее простой и дешевый способ - устраивают там, где основанием могут служить глины и тяжелые суглинки. Для полигона необходимо обустраивать водонепроницаемое основание, что приводит к дополнительным затратам. Площадь земельного участка выбирается с условием срока эксплуатации 15-30 лет. С экологической точки зрения следует отметить, что полигон наряду с фильтратом, загрязняющим водные источники, выбрасывает в атмосферу метан и другие токсичные газы. При захоронении на полигоне теряются ценные компоненты ТБО. Однако, с учетом невысоких (по сравнению с заводами) капитальных затрат полигоны еще многие годы будут оставаться самым распространенным методом обезвреживания ТБО.

Предложения размещению полигона захоронения ТБО

Основные предложения по совершенствованию состояния санитарной очистки:

1. На  первую очередь:

- строительство полигона для твердых и жидких бытовых отходов на месте существующей свалки. Полигон будет обслуживать несколько населенных мест: с. Брянск, с. Тресково, с. Таракановка.

2. На расчетный срок:

- разработать систему обслуживания частного сектора санитарной очисткой и уборкой территории;

- организация сбора, вывоза, переработки и утилизации отходов производства и потребления.

Гигиенические требования к размещению полигона ТБО

Участок для устройства полигона ТБО отведен в соответствии с генпланом МО СП «Брянское».

На участке, намеченном для размещения полигона для бытовых отходов, необходимо провести санитарное обследование, геологические и гидрологические изыскания, а так же получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии гигиеническим требованиям выбранного участка для устройства полигона ТБО.

Устройство полигона ТБО должно осуществляться в соответствии с установленным порядком по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигона ТБО.

Расчет вместимости полигона ТБО

Проектируемая вместимость полигона рассчитывается для  обоснования требуемой площади участка складирования ТБО. Расчет произведен с учетом удельной обобщенной годовой нормы накопления ТБО на одного жителя (включая ТБО из учреждений и организаций), количества обслуживаемого полигоном населения, расчетного срока эксплуатации полигона, степени уплотнения ТБО на полигоне.  Для полигона рекомендуется траншейная схема складирования ТБО. Траншейная схема складирования предлагает проектирование на участке складирования траншей глубиной 3м и шириной по верху 6м. Траншеи проектируются перпендикулярно направлению господствующих ветров. Грунт используется для изоляции ТБО. Размер участка складирования должен обеспечивать прием ТБО с размещением в одном ярусе в течение не менее 5 лет.

Требуемая для отвода площадь участка складирования ТБО определена путем деления проектируемой вместимости полигона на принимаемую высоту в 3м.

Исходные данные:  Расчетный срок эксплуатации Т = 15 лет. Годовая дельная норма накопления ТБО с учетом обслуживаемого населения на год проектирования  У1 = 3,5 м3/чел.-год и последний год эксплуатации У2 = 4,5 м3/чел.-год. Количество обслуживаемого населения на I- очередь составляет  Н1 = 2734 человек в год, с учетом перспективы развития поселка на расчетный срок 2023 год Н2 = 3750 чел/год. Высота складирования ТБО принята условно и составляет   Нп  = 10 м.

Вместимость полигона Ет  на расчетный срок определяется по формуле

Ет = (У1+У2) ∙ (Н1+Н2) ∙ Т ∙ К2 /4 К1                       (1)

Где,  У1 и У2- удельные годовые нормы накопления ТБО по объему на 1-й и последний годы эксплуатации, м3/чел.год ( 3,5 и 4,5  м3/чел.год соответственно);

Н1 и Н2 – количество обслуживаемого полигоном населения на 1-й и последний годы эксплуатации (Н1 = 2734 и Н2 = 3750 человек);

Т – расчетный срок (15 лет);

К1 – коэффициент, учитывающий уплотнение ТБО в процессе эксплуатации полигона на весь срок Т (К1 = 3,7 табл. 1);

К2 – коэффициент, учитывающий объем наружных изолирующих слое грунта (промежуточный и окончательный)  (К2 = 1,25 табл. 2).

Ет = (3,5+4,5) ∙ (2734+3750) ∙ 15 ∙ 1,25 / 4 ∙ 3,7 =  65716,22 м3

Расчет требуемой площади земельного участка полигона.

Площадь участка складирования ТБО:

Фу.с. = 3 Ет / Нп

Где , 3 – коэффициент, учитывающий заложение внешних откосов 1 : 4;

Нп  - высота = 6 м

Фу.с. = 3 ∙ 65716,22 / 6 = 32858,11 м2 ~ 3,3 га

Требуемая площадь полигона составит

Ф = 1,1 Фу.с. + Фдоп.

Где, 1,1 – коэффициент, учитывающий полосу вокруг участка складирования;

Фдоп. – площадь участка хозяйственной зоны и площадки мойки контейнеров (0,5 га).

Ф = 1,1 ∙ 3,3 + 0,5 =4,13 га

Организация и технология складирования ТБО

На полигоне ТБО выполняются следующие основные работы: прием, складирование, уплотнение, изоляция ТБО. Прием ТБО ведется, как правило, по объему в неуплотненном состоянии (т.е. в физическом состоянии, которое учитывается спец автохозяйством при заключении договора с обслуживающими организациями).

Контроль качества грунтовых вод на полигоне. Контрольные колодцы.  Для контроля за состоянием грунтовых вод из контрольных колодцев (скважин или шурфов), заложенных по периметру полигона, берут пробы. Пробы воды из контрольного колодца, заложенного выше полигона по течению грунтовых вод, характеризуют их исходное состояние. Ниже полигона (100 м) по течению грунтовых вод заложено 2 колодца (шурфа, скважины) для отбора проб воды, учитывающих влияние полигона.

Колодцы глубиной 2-6 м выполняются из железобетонных труб диаметром 700 мм до отметки на 0,2 м ниже уровня грунтовых вод (УГВ). Фильтрующее днище состоит из слоя щебня толщиной 200 мм. В колодец спускаются по стационарной лестнице. При более глубоком заложение грунтовых вод их контроль осуществляется с помощью скважин. Конструкция сооружений обеспечивает защиту грунтовых вод от попадания в них случайных загрязнений, возможность водоотлива и откачки, а также удобства взятии проб воды.

Ниже полигона ТБО на нагорных канавах также проектируется место отбора проб поверхностных вод. К сооружениям по контролю качества грунтовых и поверхностных вод устраивается подъезд для подъезда автотранспорта.

Анализ проб воды осуществляется специализированной лабораторией по специальному договору.

Рекомендации по рекультивации и использованию участка закрытого полигона ТБО

При достижении проектной отметки укладка ТБО на полигоне заканчивается, полигон закрывают. Участок рекультивируют для последующего использования. Участок закрытого полигона рекомендуется использоваться под лесопосадку.

Основным мероприятием при рекультивации участка закрытых полигонов является создание изолирующего слоя грунта. Часть его (до 50 %, нижний слой) может быть выполнен из золы и шлака, котельных, работающих на угле. За закрытым участком полигона организуется наблюдение. Места посадок подсыпают грунтом.

Характеристика изолирующего слоя при рекультивации полигона ТБО

| Вид использования участка закрытого полигона ТБО | Слой изолирующего грунта, см | Период выдержки участка между закрытием полигона и использованием, лет | Особые условия |
| --- | --- | --- | --- |
| Лесопосадки (береза, тополь, клен) | 25 | 1 | Полив посадок первые 3 года |

Проект на закрытие и благоустройство участка разрабатывается дополнительно.

Рекомендуемые принципы организации сбора и вывоза ТБО

Сбор и удаление бытовых отходов должно осуществляться по планово-регулярной системе в сроки, предусмотренные санитарными правилами по утвержденным графикам. Удаление бытовых отходов по планово-регулярной системе осуществляется коммунальными предприятиями по уборке на договорных условиях.

Планово-регулярная система включает в себя:

- Организация сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образовании;

- Удаление бытовых отходов с территории домовладений и организаций;

- Осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

- Периодичность вывоза бытовых отходов

- Периодичность вывоза бытовых отходов должна устанавливаться по согласованию с местными органами Роспотребнадзора и утверждаться органами местной администрации.

В жилой застройке, а так же у стационарных магазинов, на территориях школ, рынков и т.п., должны быть размещены специальные площадки по мусоросборники – контейнерные площадки.

В домах с мусоропроводом ТБО собирают в контейнеры, установленные в бункерах мусороприемных камер с последующей перегрузкой их в мусоровоз.

Для сбора отходов организаций, и в домах не оборудованных мусоропроводами используется контейнерная система.

Согласно правилам обустройства дворовых территорий, контейнерные площадки располагаются на расстоянии не ближе 20 м от окон жилых и общественных зданий, детских и спортивных площадок, мест отдыха.

Размещение, размеры и конструкция площадок подлежат согласованию с жилищно-эксплуатационными организациями, органами санитарного надзора и организацией, осуществляющей вывоз ТБО.

Площадки для установки мусоросборников должны иметь твердое непроницаемое покрытие, быть удобны в отношениях уборки и мойки. Территория площадки должна соответствовать размерам и числу сборников, причем со всех сторон необходимо оставлять свободное место во избежание загрязнения почвы. Для создания живой изгороди вокруг площадок рекомендуется использовать следующие виды зеленых насаждений: смородину золотистую, боярышник и др.

Учет требований охраны окружающей среды

В Республике действуют «Основные правила содержания территорий городов и населенных пунктов Республики Бурятия», утвержденные постановлением Правительства РБ № 399 от 02.11.99 «О мерах по улучшению санитарного состояния и благоустройства территорий городов и населенных пунктов Республики Бурятия».

СанПиН 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.

Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03.

СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Предельное количество токсичных промышленных отходов, допускаемое для складирования в накопителях (на полигонах) твердых бытовых отходов. Утвержден Минжилкомхозом РСФСР 30.05.1985 г. №85-191-1.

Санитарные правила содержания территории населенных мест. М., Минздрав СССР, 1988г., СанПиН 42-128-4690-88.

Правила разработки схем санитарной очистки городов РСФСР, 1986, АК ЖКХ.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № пп | Показатели | Ед. изм. | Исх. год | Расч. срок (2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 |
| Территории |
| 1. | Всего, | тыс.га | 13,775 | 13,833 |
| 1.1. | В том числе Сельскохозяйственного назначения | тыс.га | 4,849 | 4,8129 |
| 1.2. | Населенных пунктов | тыс.га | 0,3302 | 0,4243 |
| 1.3. | Промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | тыс.га | 0,1242 | 0,1242 |
| 1.4. | Земли лесного фонда | тыс.га | 8,109 | 8,109 |
| 15. | Земли водного фонда | тыс.га | 0,3626 | 0,3626 |
| Население |
| 2.1. | Численность населения – всего, | тыс.чел. | 2,734 | 3,75 |
| 2.2. | Плотность населения | чел/га | 0,19 | 0,27 |
| Жилищный фонд |
| 3.1. | Жилищный фонд | тыс.м2 общ.площ. квартир | 45,0 | 108,75 |
| 3.2. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел | 17 | 29 |
| Транспортная инфраструктура |
| 4.1. | Протяженность автомобильных дорог, всего | км | 16,9 | 16,9 |
|  | В том числе: - федерального значения - регионального значения - местного значения | км км км | 12,4 1,8 2,7 | 12,4 1,8 2,7 |
| Инженерная инфраструктура |
| 7.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 7.1.1. | Водопотребление, всего в том числе: | тыс. м3/сут | н/с | 0,370 |
|  | -на хоз-питьевые нужды | - // - | н/с | 0,306 |
|  | из них в городских поселениях | - // - | - | - |
| 7.1.2. | Производительность водозаборных сооружений | - // - | н/с | 0,37 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | - // - | н/с | 0,37 |
| 7.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел | н/с | 99 |
|  | в т.ч. на хоз-питьевые нужды | - // - | н/с | 82 |
|  | Из них: в городских поселениях | - // - | - | - |
|  | в сельских поселениях | - // - | н/с | 82 |
| 7.2. | Канализация |  |  |  |
| 7.2.1. | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы, в том числе | тыс. м3/сут | - | - |
|  | -хоз-бытовых сточных вод | - // - | - | - |
|  | из них городских поселений | - // - | - | - |
| 7.2.2. | Из общего количества – сброс сточных вод после биологической очистки | - // - | - | - |
|  | в том числе городских поселений | - // - | - | - |
| 7.2.3. | Производительность очистных сооружений канализации | - // - | - | 0,215 |
|  | в том числе в городских поселениях | - // - | - | - |
| 7.3. | Энергоснабжение |  |  |  |
| 7.3.1. | Производительность централизованных источников: |  |  |  |
|  | -теплоснабжения | Гкал/час | - | 0,6 |
| 7.3.2. | Потребность в тепле | Гкал/час | 9,9 | 18,7 |
|  | из них на коммунально-бытовые нужды | - // - | 9,9 | 18,7 |
|  | в том числе в городских поселениях | - // - | - | - |

# Text boxes

4

2

19607018120089

3

5